Методика морских исследований тихоокеанских лососей (методическое пособие)

Карпенко В.И. и др., 1997 г

Содержание

Введение

1. Материал и методика

2. Основные и дополнительные орудия лова молоди лососей в различных зонах прибрежных вод

2.1. Эстуарии и литоральная зона

2.2. Заливы и бухты

2.3.15-мильная прибрежная зона

2.4. Открытые воды моря

3. Разборка улова и определение видов молоди лососей

Заключение

Список использованных источников

Словарь промысловых и биологических терминов

Введение

Систематическое изучение морского периода жизни тихоокеанских лососей на Камчатке было начато в 1955 г. летним рейсом исследовательского траулера "Аметист" в воды, прилегающие к юго-восточному побережью Камчатки (Бирман, 1958). Лов лососей производился дрифтерными сетями. В мае-сентябре следующего года в этом районе работы были продолжены на трех судах, причем лов производили не только взрослых лососей в период анадромной миграции весной - начале лета, а и скатившейся молоди в конце лета -начале осени. В последнем случае применяли мелкоячейные сельдевые сети.

В 60-е годы после организации в КоТИНРО лаборатории морских исследований лососей (1960 г.) работы были значительно расширены, их проводили не только в северо- западной части Тихого океана, но и во всех дальневосточных морях - Беринговом, Охотском и Японском. Изучали биологию лососей в течение нескольких сезонов; обычно работы начинали с зимних рейсов в Японское море и заканчивали осенними в Охотское и Берингово моря, охватывая исследованиями основные периоды жизненного цикла этих рыб: зимовку, анадромные миграции взрослых лососей и нагул молоди в первый год морской жизни. Рейсы в Японское и Охотское моря были ежегодно, а в Берингово море - периодически. Такая схема исследований сохранялась до 1977 г.; с вводом Японией 12-мильной зоны территориальных вод основные места нагула азиатской горбуши в Японском море стали недоступны. В течение всего этого периода (до 1981 г.) единственным промысловым орудием лова лососей являлись дрифтерные сети с разным размером ячеи, ассортимент которых не всегда удавалось соблюдать ежегодно, что не позволяло получать репрезентативные материалы.

В 1974 г. были начаты систематические исследования раннего морского периода жизни тихоокеанских лососей, с чем связан поиск и применение других более эффективных орудий лова молоди. В отдельных зонах прибрежных вод применяли закидные и кошельковые невода, тралы, лов на свет, сети (Karpenko, 1992).

В 1981 г. в Беринговом море на НПС "Немиров" для учета молоди лососей камчатские ученые впервые, параллельно с дрифтерными сетями, использовали трал 32,5 м. Трал данной конструкции трудно вывести в поверхностные слои, в связи с чем уловы молоди были невелики. Позднее испытывали и тралы других конструкций, но и их эффективность при лове молоди также была низка. В 1985 г. Камчатской экспериментальной базой промрыболовства был разработан разноглубинный канатный трал 54,4/192 м, специализированный для лова молоди лососей. В дальнейшем именно он стал основным орудием лова при учете молоди лососей в прикамчатских водах Охотского и Берингова морей в осенний период. Кроме того, в некоторые годы, параллельно с тралами, лов молоди производили кошельковыми неводами (1982 и 1984 гг.). Со второй половины 80-х годов пелагические тралы применяли при исследованиях лососей на местах зимовки в открытых водах Тихого океана. Тралы использует также ТИНРО-центр для лова лососей в весенне- летний период на путях анадромных миграций и в осенний период нагула их молоди. С этой целью используют разноглубинный трал 108/528 м, оснащенный крыловидными досками площадью 6 м2 и мелкоячейной вставкой в кутке, выполненной по схеме: 19 м - 30 мм, 6 м-20 мм и 15 м - 10-12 мм. В настоящее время канатные тралы применяют для лова лососей ученые Канады, США и Японии.

Представленная работа посвящена обобщению опыта применения различных орудий лова камчатскими учеными при изучении морского периода жизни лососей и предлагается в качестве Методического пособия для проведении таких работ в других регионах Дальнего Востока.

1. Материал и методика

Основным материалом послужили результаты последних 20-ти летних исследований тихоокеанских лососей, которыми охвачены почти все этапы морского периода жизни этих рыб. В рейсах прошло испытание большое количество новых орудий лова, проведены работы по их доводке и внедрению для поимки лососей в различных зонах прибрежных или морских вод. В последние годы в этих работах принимали участие не только биологи, а и непосредственные разработчики орудий лова - инженеры-конструкторы КЭБ промрыболовства (в настоящее время лаборатория промрыболовства КамачатНИРО).

В течение более чем двадцатилетнего периода проведено испытание ряда орудий для лова молоди лососей в различных зонах прибрежных вод: в эстуариях и в литоральной зоне - закидные невода разных модификаций, пелагический и нейстонный тралы; в небольших бухтах и заливах - пелагический, близнецовый и нейстонный тралы, саяровая ловушка, мелкоячейные дрифтерные сети, лов сачком на свет; в крупных заливах - кошельковый и обкидной невода, близнецовые тралы и дрифтерные сети; в открытых водах морей - дрифтерные сети и пелагические тралы разных модификаций. В результате многолетних экспериментов установлены основные и дополнительные орудия для лова молоди в каждой из зон прибрежных вод.

С учетом специфики прибрежные акватории были условно разделены на 4 зоны, для каждой из которых были определены основные орудия лова:

1 - эстуарии рек и литоральная зона моря (от берега до 150 м) - основные орудия лова - закидные невода,

2 - открытые части бухт и заливов (от 150 м до 2 миль от берега) - близнецовый трал и лов сачком на свет,

3 - прибрежная 15-мильная зона (от 2 до 15 миль от берега) - кошельковый невод и близнецовый трал и обкидной невод,

4 - мористее 15 миль от берега - пелагический канатный трал 54,4/192 м - с 1981 г., ранее, дрифтерные сети (Karpenko, 1992).

Исследовательский лов молоди лососей можно классифицировать как случайно- выборочный лов, то есть взятие случайных проб со статистической основой. Состав уловов должен максимально отражать действительное соотношение видов рыб, обеспечивая удовлетворительное сходство расчетной и фактической численности рыб.

Улов в большой степени является вероятностным и зависит от ряда факторов, трудно поддающихся учету. Для обеспечения репрезентативности результатов необходимо соблюдение основных условий: 1 - сопоставимость сроков обловов, 2 - постоянство мест обловов и 3 - идентичность применяемых орудий лова. Сроки контрольных обловов должны устанавливаться с учетом реальных гидрометеорологических условий текущего года, этапа жизни и физиологического состояния молоди. Контрольные обловы должны равномерно охватывать район обитания молоди лососей, характерный для изучаемого периода жизни. На основании многолетней практики исследований установлены места притонения закидных неводов в эстуариях рек и на литорали вдоль побережья, а также разработана схема контрольных тралений, заметов кошельковых неводов и постановок сетей.

Применяемые орудия лова в каждой зоне прибрежных вод и для каждого периода жизненного цикла молоди лососей должны быть идентичны и обеспечивать объективную сравнимость полученных результатов. Это достигается путем использования орудий с подобным принципом лова и сопоставимой зоной действия. Замена орудий лова другими по принципу работы или существенная модернизация их, как правило, не оправданы. Совершенствование конструкций контрольных орудий лова должно осуществляться взвешенно и быть обоснованным. В идеальном случае в соответствующих зонах следует использовать орудия лова одной и той же конструкции постоянно или достаточно продолжительный период времени.

Основными задачами лова является установление районов распределения и их оконтуривание, оценка плотности скоплений того или иного вида молоди лососей, а также сбор достоверной биологической информации. Здесь весьма важна детальная проработка схемы контрольного лова с охватом всех предполагаемых мест обитания, характерных для данного вида лососей (Юдович, 1974).

Для достоверной оценки численности поколений лососей необходимо знать плотность молоди в скоплениях. При определении плотности скоплений, по результатам контрольного лова, следует учитывать уловистость орудий лова. Коэффициент уловистости в общем виде, представляет собой отношение количества рыб, пойманных определенным орудием к количеству рыб, находившихся в обловленном объеме воды (Трещев, 1983):

k = n/N, гдe

n - кол-во рыб в орудии лова, N - кол-во рыб в обловленном объеме.

Как правило, коэффициент уловистости устанавливается для конкретных видов рыб, а также для различных размерно-возрастных групп, одного вида. Коэффициент уловистости отражает сложную многофакторную зависимость, характеризующую взаимодействие объекта и орудия лова, а также реальные условия лова (Кадильников, 1997). Имеется целый ряд аналитических выражений, которые существенно отличаются ввиду различного подхода к оценке влияния отдельных факторов, но их практическое применение затруднено из-за сложности или маловероятности определения показателей, входящих в выражения, которые прежде всего характеризуют поведенческие реакции рыб. Для этого необходимо надежное приборное обеспечение, которого пока нет.

Поскольку коэффициенты уловистости не поддаются точному расчету приходится оперировать средними значениями, полученными опытным путем на основе статистической обработки (Трещев, 1983):

| Типы рыболовных комплексов | Коэффициент уловистости |
| --- | --- |
| Траловые | 0,3 |
| Кошельковые | 0,7 |
| Закидные неводные | 0,5 |
| Сетные дрифтерные | 0,3 |

При практическом применении в расчетах коэффициентов уловистости их величины следует корректировать с учётом реальных условий лова.

Обловленный объем воды - это объем захватываемый орудием лова, в котором рыба имеет вероятность быть пойманной. Обычно обловленный объем воды определяется расчетным путем с учетом конкретных параметров орудий лова и условий проведения промысловой операции (Трещев, 1983).

Для тралирующих орудий лова: V=H•B•S=H•B•V•t ,

где Н - вертикальное раскрытие; В - горизонтальное раскрытие; S - дистанция траления; V - скорость траления; t - время траления.

Для кошельковых неводов: V = L2• Н / 4 p,

где L - длина невода по верхней подборе; Н - глубина погружения нижней подборы.
Для пригоняемых орудий лова:

- закидные невода V = L2 •Н / 2 p ,

где L - длина невода; Н - высота крыла.

- обкидные невода V=L2•H/2+2 H•L•S /p ,

где S - протяженность хода невода.

Для дрифтерных сетей: V = Н• L• n •S,

где Н - высота сети; L - длина сета; n- количество сетей в порядке;S - протяженность дрейфа.
Использованные в работе данные обработаны общепринятыми статистическими методами (Плохинский, 1961; Лакин, 1980).

2. Основные в дополнительные орудия лова молоди лососей в различных зонах прибрежных вод

Молодь тихоокеанских лососей после ската в море первое время нагуливается вблизи эстуариев рек, затем в опресненных зонах небольших бухт и заливов, а к осени откочевывает в морские воды. Продолжительность ее обитания в каждой из зон прибрежных вод зависит от размеров и физиологического состояния рыб, которые могут отличаться у разных видов лососей. Исходя из этого возможность поимки молоди отдельных видов неодинакова, что необходимо учитывать при организации работ.

2.1. Эстуарии и литоральная зона моря

В эстуариях рек и в литоральной зоне моря наиболее эффективными орудиями лова являются закидные невода различных модификаций. Они относятся к отцеживающим, небуксируемым орудиям лова пригоняемого типа. В общем случае закидной невод представляет собой сетное крыло, которым охватывается водное пространство примыкающее к берегу, куда оно вытягивается по окончании лова. Конструктивно закидные невода делятся на симметричные или равнокрылые и несимметричные или разнокрылые, а также мотенные или безмотенные (Войникайнис-Мирский, 1983). В силу специфики лова молоди лососей, когда разовые уловы весьма невелики, наибольшее применение получили безмотенные невода, у которых просвет на мотню заменен сливом из более мелкоячейной дели. Такие невода более эффективны; легки и просты в эксплуатации.

Размеры и форма закидного невода зависят от конкретных условий его применения. Невод закидной состоит из бежного и пятого крыльев, бежного и пятного приводов и мотни или сливной части. Обычно пятная часть невода упирается в берег перегораживая ход рыбе, бежная - образует крюк, отбивающий рыбу внутрь обметанного неводом участка. Условно, закидные невода обозначаются длиной невода по верхней подборе и максимальной высотой стенки крыла в посадке в метрах.

Основным орудием лова молоди лососей в эстуариях и литоральной зоне принят закидной невод 12х3 м, а дополнительными - закидной невод 29х3 м, пелагический трал 5,4 м, неистонные тралы 1-1,3 м, а также сачок диаметром 0,7-0,8 м. То или иное орудие лова применяется в зависимости от погодных и гидрологических условий в местах проведения работ.

Закидной невод 12х3м, Пр. H3 006 КЭБ.

Техническая характеристика:

Длина верхней подборы, м - 12,0

Длина нижней подборы, м - 12,0

Высота невода в жгуте, м - 4,04

Высота невода в посадке, м - 3,0

Масса невода с оснасткой, кг - 13,4

Масса невода в намокшем состоянии, кг -16,1

Минимальный размер ячеи / шаг ячеи, мм -12/6

Конструкция: Этот невод (12 х 3 м) является равнокрылым, безмотенным. Крылья выполнены из дели капроновой 93,5 текс х 3 - 12 мм, сливная часть - из дели капроновой трикотажной 29 текс х 4-6 мм. В качестве подбор используется веревка капроновая диаметром 8 мм. Коэффициент посадки дели на подборы по крылу - 0,67, по сливу - 0,5. В качестве плавучести по верхней подборе применяют наплава пенополистироловые лососевые (тип А) общей подъемной силой 3,56 кг. Для загрузки нижней подборы невода используют металлические кольца диаметром 200 мм или свинцовые грузила общей массой 7,4 кг. Использование в качестве загрузки металлических колец позволяет несколько снизить зарезание нижней подборы в илистый грунт. Наплава и загрузка распределены по подборам равномерно. Боковые кромки невода оснащены деревянными клячами длиной 1,5-1,8 м для расправления сетного полотна при тяге невода. Клячи имеют уздечки длиной 2-2,5 м, к которым крепятся урезы - канаты, за которые тянут невод. В качестве урезов используется веревка капроновая или полипропиленовая, диаметром 6-8 мм. Задержка пятного крыла при сплывании невода производится пятным колом.

Техника лова.

При работе с закидным неводом в качестве плавучего средства используется резиновая, металлическая или деревянная лодка с подвесным мотором. Специфика лова молоди лососей в эстуариях и литоральной зоне не позволяет работать на специально выбранных и подготовленных участках (рис. 1).

Вместе с тем, выбранный участок для работы закидным неводом должен удовлетворять основным требованиям:

- дно участка должно быть относительно ровным, без уступов и ям, грунт должен быть твердым и не иметь валунов и коряг;

- берег, в месте выполнения замета, должен быть отлогим, чтобы удобно было тянуть и притонять невод;

- глубина участка должна быть умеренная и соответствовать высоте стенки невода. При большей глубине невод будет притапливаться, а при чрезмерно малой - невод может "подкатывать" течением.

Лов закидным неводом состоит из следующих операций: наборка невода, выход на замет, замет, выборка невода и выпивка улова. Невод набирают преимущественно в кормовую или, реже, в центральную часть лодки. Во избежание задевов, вызывающих порывы невода, дно и борта лодки должны быть ровными и гладкими, для чего рабочую часть лодки желательно обшить брезентом. В начале наборки первоначально набирают бежной урез, укладывая его в аккуратную бухту, затем бежную часть невода, сливную часть и пятное крыло. Верхняя подбора набирается в сторону кормы, нижняя подбора - в сторону носа, а между ними - сетное полотно. Важно уложить подборы и сетное полотно так, чтобы не было преждевременного стаскивания в воду частей невода, происходящего по причине запутывания элементов оснастки в сетом полотне. Наборка невода заканчивается укладыванием пятого уреза.

Выход на замет заключается в переходе лодки с набранным неводом в точку замета. Лодку подводят к береговой линии, передают на берег конец пятного уреза, где его удерживают. Замет невода осуществляется при движении лодки по намеченной траектории. В начале за счет усилия в пятном урезе, а затем - сопротивлением воды невод сходит с лодки. Траектория замета зависит от местных гидрологических условий. Необходимо наиболее полно использовать размеры невода в охвате водного пространства и создать условия, предотвращающие уход рыбы из обметанного пространства. Обычно замет невода производят по кривой. По отношению к береговой линии пятное крыло выметывают под углом близким к прямому, бежное - идет вдоль береговой линии, а затем резко загибается в его сторону. В конце замета лодка подходит к берегу в месте выливки улова, называемом притонком. На берег передается бежной урез (лодка при плохой погоде остается в дрейфе вблизи места замета) и невод выбирается. Во избежание выхода рыбы из невода в процессе выборки для отпугивания "хлопают" урезами о поверхность воды.

При работе в эстуариях рек увеличение площади облова возможно за счет сплывания невода, т.е. смещение невода вдоль берега. Этот способ применяется довольно часто. Подбирая бежной урез, подтягивают бежное крыло к берегу. Невод в это время постепенно сплывает к пригонку, удерживаемое пятное крыло идет вдоль берега. Пятное крыло можно удерживать за пятной урез, клячевку или использовать для этой цели пятной кол. Степень задержания пятного крыла необходимо соизмерять с выборкой бежного уреза. При сильной задержке невод будет выстлан по берегу и рыба может выйти из обметанного пространства. При сильном течении невод удерживают постепенно в несколько приемов. В последний раз невод держат до тех пор, пока бежной кляч не подойдет к берегу. После этого пятной кляч ведут к притонку, следя, чтобы петля, образуемая неводом, не опускалась слишком низко. К моменту подхода пятного крыла на пригонок бежной урез должен быть выбран. После этого начинают выбирать равномерно оба крыла, перебирая подборы руками. Подтянув сливную часть к берегу, поднимают над уровнем воды её переднюю кромку и перебирают сетное полотно по всему периметру концентрируя улов в центре сливной части невода. Улов выливают в емкость или лодку вручную. После выливки улова невод набирают в лодку и при необходимости повторяют операцию. Такая техника лова применяется и при использовании закидных неводов других модификаций.

Закидной невод 12х3 м оказался наиболее эффективным орудием лова из-за небольших размеров, обеспечивающих высокую скорость вымета и выборки. В его уловах встречались рыбы от 10-15 мм до 60-70 см, что свидетельствует о репрезентативности выборки особей, которые попадают в зону облова. Пойманная им молодь тихоокеанских лососей имела следующие размеры: горбуша 2,3-9,6 см, кета 2,5-8,0 см, нерка 2,7-14,2 см, кижуч 2,5-17,0 см и чавыча 3,0-14,1 см. Основу уловов составляли рыбы, которые имели средние размеры, характерные для каждого из видов и возрастных групп молоди лососей: 3,5-4,5 см сеголетки и 9-11 см - молодь более старшего возраста 1+-3+ (рис. 2).

Следует отметить, что в зависимости от времени лова размерные ряды молоди имеют те или иные особенности, заключающиеся в преобладании мелких или крупных особей. Этим же обстоятельством обусловливается величина улова на единицу усилия.

Эффективность закидного невода 12х3 м зависит от многих причин, важнейшими из которых являются особенности геоморфологии эстуария или морского прибрежья, гидрологического режима в зоне облова, поведения и распределения молоди в ней, а также тактики и техники лова. Все эти обстоятельства вынуждают рассмотреть ряд ситуаций, возникающих в процессе лова.

Большинство эстуариев можно разделить на два типа, различающихся типом литорали, стратификацией вод, степенью прибойности и соленостью вод. Выделяются сильно стратифицированные (I тип) и полностью перемешанные (II тип) эстуарии, в которых поведение и распределение молоди лососей значительно различается. Продолжительность и характер нагула молоди в них обусловлены приливо-отливным циклом, определяющим структуру водных масс и состояние кормовых ресурсов. В эстуариях второго типа молодь лососей нагуливается дольше, что играет немаловажную роль для ее выживания. Кроме того, разное поведение молоди лососей в водах, прилегающих к эстуариям разного типа, сказывается не только на эффективности использования закидного невода, но и других орудий лова как в этой зоне, так и мористее - в бухтах, заливах и дальше в открытых водах морей.

В стратифицированных эстуариях и прилегающих к ним акваториях наибольшие уловы молоди лососей были отмечены в зонах с максимальными градиентами температуры и солености вод, которые являются естественной "преградой" для скатывающихся из рек рыб. В зависимости от величины градиентов, приливо-отливного цикла и времени суток находятся величина улова на усилие и распределение уловов как в зоне высоких градиентов, так и в смежных зонах (рис. 3).

Вариации величины улова весьма велики и трудно поддаются какому-то математическому или иному описанию.

В перемешанных эстуариях уловы молоди лососей более стабильны и связаны с относительно дисперсным распределением рыб. Здесь величина улова обычно в наибольшей степени определяется приливо-отливным циклом (рис. 4). В этих эстуариях молодь лососей нагуливается более длительный период, составляющий две и более недели, и в прилив обычно она заходит в устья рек. Периодические миграции молоди кеты из прибрежья в реки отмечены также у юго-западного Сахалина (Шершнев, 1970,1973) и в ряде других районов.

Рассмотрим это явление на примере поведения кеты в эстуарии р. Анапка.(Рис. 4.)

Так, в июле 1975 г. в эстуарии р. Анапка плотность скоплений молоди кеты определялась динамикой приливов и отливов и сменой солености воды, а не изменениями температуры воды в прибрежной зоне. В прилив при поступлении соленых морских вод кета концентрировалась вблизи устья реки, а некоторые стайки заходили во внутреннюю лагунную часть эстуария. В малый отлив молодь обычно выходила из реки, скапливаясь в зоне смешения речных и морских вод. В этот период плотность скоплений была максимальной, что имеет для нее большое поисковое и защитное значение (Радаков, 1972). В малый прилив скопления несколько рассеивались, их плотность становилась такой же, как и в полный прилив. В полный отлив большая часть стаек кеты выходила из лагунной части эстуария, выносилась речным течением в залив Уала и рассеивалась по широкой опресненной зоне. Оставшаяся в лагуне молодь, наоборот, скапливалась и продолжала активно питаться.

Сходный характер распределения, поведения и миграций молоди кеты в течение суток отмечен в июле 1979 г. (рис. 4). Однако вследствие различий в клебаниях уровня воды (1,6 м в 1979 г. и 1,9 м в 1975 г.) распределение молоди в течение приливо-отливного цикла незначительно отличалось. Плотность скоплений кеты с морской стороны косы в полный и малый прилив была несколько выше, чем в 1975 г. Кроме того, в полный отлив, из-за более высокого уровня воды, часть молоди задержалась с морской стороны косы. Такие задержки регулярно отмечались и в другие годы, когда разность уровней в приливо-отливном цикле была менее 1,6 м. Периодические миграции молоди кеты, да и других лососей, в мористые участки прибрежья и ее возврат в пресную воду, отмеченные во многих районах воспроизводства, способствуют адаптации к жизни в морской воде. При резком переходе в морскую воду молодь лососей снижает двигательную активность и становится легко доступной для хищников. Эти особенности поведения молоди лососей в эстуариях и морских прибрежьях целесообразно использовать при ее облове.

В стратифицированных эстуариях промысловые операции должны производиться быстрее, чем в перемешанных, что связано как со скоростью перемещения косяков молоди, так и с большей опасностью (риском) при выполнении заметов. В последнем случае мощность прибойной волны выше, также выше вероятность аварийного или неэффективного замета. Однако, при удачном замете, улов на усилие обычно здесь значительно выше, чем в перемешанных эстуариях. Наиболее высокие уловы закидным неводом отмечены для молоди кеты и горбуши, причем, для первой они выше и достигают преимущественно сотен экз. за один замет, а в некоторых случаях даже 2-3 тыс. мальков. Вылов за замет закидного невода молоди нерки, кижуча и чавычи старшего возраста редко превышает несколько десятков особей, а чаще бывает менее 10 экз. В перемешанных эстуариях уловы молоди лососей обычно в полтора-два раза ниже.

Закидной невод 29х3 м Пр. Н3 005 КЭБ в большинстве случаев использовался как дополнительное орудие лова, в связи с трудоемкостью применения и более длительным периодом времени, затрачиваемым на промысловые операции. Его конструкция включает большее количество сетематериалов разного размера и при проведении лова затрачивается в два-три раза больше времени на замет и выборку, что позволяет, в некоторых случаях, значительному количеству молоди лососей выйти из обметанного пространства и снижает его эффективность. Чаще такие ситуации были характерными в сильно стратифицированных эстуариях и местах, к ним прилегающих. Более высокую эффективность закидной невод 29х3 м имеет в перемешенных эстуариях, особенно при облове других сопутствующих видов рыб, в частности хищников.

Разноглубчиный трал 5,4 м состоит из двух пластей, построенных из разноразмерной дели (см рис. из Карпенко, Рослый, 1989).

Крылья и сквер изготавливали из дели ячеёй 30 мм (187 текс х 4), мотня - 18 мм (93,5 текс х 4), конус кутка - 14 мм (93,5 текс х 4), прямая часть кутка -10 мм (93,5 текс х 3). В куток вставляли рубашку из мелкоячейной дели ячеёй 4-6 мм (29 текс х 3). Для избежания выхода молоди лососей из кутка при выборке, последний перекрывали мелкоячейной косынкой. Верхнюю подбору вооружали 20-25 пластмассовыми кухтылями, нижнюю - 10-12 грузилами общим весом 5-6 кг. Траловые доски деревянные с металлическим каркасом. К нижней части доски прикрепляли металлическую пластину весом 6-8 кг. Угол атаки траловой доски для горизонтального раскрытия трала подбирали путем подбора точек крепления ваера и лапок к доске. В зависимости от горизонта траления опытным путем подбиралось вооружение трала, позволяющее облавливать молодь различных видов рыб.

Этот разноглубинный трал в течение 4 лет применяли в прибрежных водах Берингова моря и в течение 10 лет в Сахалинском заливе, причем, в первом случае в зоне с глубинами 2-15 м, а во втором - 5-30 м, т. е. как в литоральной зоне, так и за ее пределами. Длина ваеров изменялась от 20 до 40 м, скорость траления 2,5-4 узла. В Беринговом море лов производили с рабочей шлюпки РШ-4, оснащенной подвесным мотором "Москва - 25", а в Сахалинском заливе - с судна СЧС "Волна". Выборка трала в первом случае производилась вручную, а во втором - с помощью ручных лебедок. Продолжительность тралений составляла 10-20 мин и до одного часа, а величина улова 10 и 20 кг молоди и взрослых рыб разных видов, соответственно. Уловы молоди лососей в прибрежье Берингова моря были штучными (горбуша и кета), а в Сахалинском заливе достигали сотни экз. В первом районе длина молоди не превышала 5 см, а во втором большая часть молоди имела размеры от 3 до 8 см.

Опыт применения подобного орудия лова был использован сахалинскими учеными при исследовании биологии молоди горбуши в прибрежных водах юго-востока Сахалина в 1988-1993 гг. (Шубин и др., 1996). Использовали двухпластный симметричный трал 11,9/9,0 м, оснащенный выше описанными траловыми досками с судна МРС-80. Производили получасовые траления со скоростью 3-3,5 узла при длине ваеров 100 м. Облавливали поверхностный 3-3,5 - метровый слой воды. Максимальный улов достигал 100 экз. Траления выполняли в зоне над глубинами от 3 до 50 м.

В юго-западной части Берингова моря в 80-е годы в местах, прилегающих к эстуариям рек, для лова молоди лососей использовали небольшие непстонные тралы с горизонтальным раскрытием 1-1,3 м, которые облавливали поверхностный слой воды - 20-30 см. Основной целью такого лова был сбор гидробиологических проб. Тем не менее, иногда в трале обнаруживали мелкую молодь горбуши и кеты длиной 3-4 см, что позволяет считать это орудие одним из возможных при лове молоди лососей. Также дополнительным орудием лова молоди лососей, скатывающихся сеголетками, может быть сачок, которым успешно облавливается молодь как у уреза воды на мелководьях, так и мористее в зоне ставных неводов. Таким способом производили сбор основных материалов в прибрежных водах о. Итуруп сахалинские ученые (Каев, Чупухин, 1980; Каев, 1983), его же применяли в некоторых случаях американские и камчатские исследователи (Orsi, 1993; Николаева, 1972), иногда этим способом пользовались и мы.

Некоторые из рассмотренных выше орудий лова, в частности тралы 5,4 м и 11,9/9,0 м, использовали не только в литоральной зоне, но и мористее в небольших бухтах и заливах. Кроме того, трал 11,9/9,0 м сахалинские ученые применяли преимущественно в более мористой зоне, так как лов производили с МРС-80, имеющего осадку около 2 м (1,66 м). Основные станции в Сахалинском заливе, где лов молоди лососей выполняли ученые АоТИНРО, располагались также над глубинами более 5 м. Последние орудия лова более целесообразно использовать уже после откочевки молоди лососей из литоральной зоны в бухты и заливы.

2.2. Заливы и бухты

Близнецовый трал 13,6/9,6 м Пр. 437 КамчатНИРО является основным орудием лова в этой зоне. Конструкция трала 13,6/9,6 м была разработана на базе донного трала - 27,1 м., автор - мастер добычи АО "Акрос" Прошин А.В. (1989 г.). Позднее были внесены лишь некоторые конструктивные изменения. Оформление документации и некоторые технологические изменения выполнены лабораторией промрыболовства КамчатНИРО.

Техническая характеристика:

- Длина верхней подборы, м - 13,6

- Длина нижней подборы, м -12,8

- Длина передней части трала по дели в жгуте / по топенанту, м -13,1/13,35

- Длина мешка трала, м -1,8

- Периметр сечения входного устья в условной посадке, м -9,6

- Затененная площадь трала с мешком, м2 -16

- Скорость траления, узлы - 0,5-2,4

- Вертикальное раскрытие, м - 2,5

- Горизонтальное раскрытие, м - 3,0

- Масса трала с оснасткой, кг - 89,2

Конструкция: Трал 13,6/9,6 м выполнен четырехпластным, причем верхняя и нижняя пласти ассиметричны, а боковая пласть выполнена клином. Наименование трала определено длиной верхней подборы по сетной части и периметром устья в условной посадке 0,5 в метрах. Трал построен из мелкоячейной капроновой дели: крыловая часть, верх, низ, бок и сквер из дели 93,5 текс х 24 шагом ячеи 50 мм; мотенная часть трала из дели 93,5 текс х 9 шагом ячеи 12 мм, мешок трала из дели 29 текс х 4 шагом ячеи 6 мм, рубашка мешка из дели 29 текс х 3 шагом ячеи 4 мм. Подборы трала, сборочные крыла изготавливаются из каната типа Дан-Лайн диаметром 22 мм, топенанты трала и мешка из каната капронового окружностью 30 мм 56 ктекс. По верхней подборе трал вооружается цельнолитыми полиэтиленовыми наплавами типа Ц-30 в количестве 22 штук, общей плавучестью 68,2 кг, что позволяет надежно удерживать верхнюю подбору трала на поверхности воды в процессе траления. Нижняя подбора трала, в качестве загрузки, оснащается свинцовыми грузилами общей массой 20 кг. Загрузка нижней подборы распределяется дифференцированно: 6 кг на 0,8 метров от центра подборы и далее по крыльям по 7 кг. Кабельная оснастка включает верхние, средние и нижние кабели длиной по 4 м каждый из каната капронового 30мм 56 ктекс. Подборы трала соединяются с кабелями скобами типа ПА - 25 (6 шт.), кабеля подключаются к ваерам скобами типа ПА - 25 (4 шт.), через вертлюг типа ПА - 25 (2шт.). В качестве ваеров используются канат типа Дан-Лайн диаметром 22 мм, длина каждого ваера по 60 м.

Техника лова.

Трал использовали для лова молоди лососей в поверхностном горизонте по двуботной схеме с судна типа PC - 300 и вспомогательного бота с двигателем не менее 23 л.с. (рис. 5). В процессе подготовки к работе трал укладывается на промысловой палубе по правому борту шлагами, нижняя и верхняя подборы заваливаются на планширь фальшборта, причем правое крыло разносится в корму, а левое в нос судна. Левый ваер закрепляется на судне, а правый койлается в бухту в шкафуте по правому борту.

При выходе судна в точку постановки трала грузовыми стрелами бот спускается на воду с левого борта и подходит к правому борту судна. На него передается правый ваер и крепится там в буксирном замке. Бот отходит от судна под углом 90° к его курсу на всю длину ваеров и верхней подборы трала, своим ходом стягивая ваера и трал в воду. Затем с судна подается сигнал о начале траления и его курсе. При этом судно маневрирует, выхода на параллельный курс с ботом. Если мощности бота недостаточно, чтобы вести полноценное близнецовое траление, то судно идет "толчками" (малый ход, стоп, малый ход и т.д.), или траление выполняется по циркуляции судна.

По окончанию траления, по сигналу с судна, бот подходит к нему и правый ваер передается на судно. Ваера закладываются в мальгогер, установленный на планшире фальшборта, и выбираются турачками траловой лебедки до подхода трала к борту судна. Трал поднимают на борт шкентелями грузовых стрел, поочередным строплением жгута сетной части. Улов выливают из кутка и трал вновь набирают для следующей постановки.

На всех стадиях траления трал уверенно держится на поверхности воды. Скорость траления при движении судна "толчками", что зависит от мощности двигателя на боте, колеблется от 0,5 до 2,4 узла, а при нормальном тралении иногда достигает 3,2 узла. При тралении удерживают дистанцию от бота до судна 40-80 м. В процессе траления иногда наблюдается перекос трала из-за неравномерной тяги судном и ботом, что очевидно отражается на его уловистости, тем не менее трал уверенно облавливает молодь лососей. Тактика постановки и выборки трала в значительной мере определяется техническими характеристиками бота: мощностью двигателя, скоростью, маневренными показателями и т.п.

Из-за невысокой скорости траления уловы близнецового трала преимущественно состоят из молоди двух видов тихоокеанских лососей - горбуши и кеты, длиной от 3,5 до 12 см (рис. 6).

Основу улова составляют рыбы длиной 6-9 см. В небольшом количестве встречается молодь других видов - нерки, кижуча и чавычи, длиной не более 17 см. Величина улова зависит от плотности облавливаемых косяков и может достигать за получасовое траление нескольких десятков особей. Наибольшие уловы отмечены в зонах смешения вод различной структуры, которые иногда можно выделить по цвету, характеру волнения, наличию плавающих предметов или каким-либо иным внешним признакам.

Лов на свет является одним из весьма успешных видов лова молоди лососей в темное время суток в небольших бухтах и заливах. Необходимо отметить, что молодь лососей небольших размеров, длиной 3-7 см, активно привлекается светом любого цвета и мощности. С этой целью мы использовали как обыкновенные судовые осветительные приборы, так и специальные: сайровые люстры или галогеновые осветители. Наибольший эффект дает освещение водной поверхности одиночной, но достаточно мощной лампой (или галогеновым светильником), расположенной от поверхности воды на расстоянии 1,5-2,5 м. В освещенную зону обычно привлекается большое количество планктонных ракообразных и, соответственно, их потребителей. Подходят стайки молоди лососей от нескольких особей до нескольких десятков рыб (мелкие рыбы образуют стаи до сотен особей). Их облов наиболее удобен обыкновенным сачком диаметром 60-80 см, изготовленным из мелкой дели или из крупного газа, причем последний предпочтительнее. Для этих целей мы пытались использовать даже сайровый подхват, но из-за высокой подвижности молоди лососей его эффективность оказалась малой.

Кроме того, в этой зоне могут применяться и другие орудия лова, описание которых представлено выше: пелагические и нейстонные тралы.

2.3.15-мильная прибрежная зона

Кошельковый невод 400 х 50м Пр. 259 КЭБ. Тип судна - PC-300 пр.388м.

Техническая характеристика:

Длина верхней подборы, м – 400

Длина нижней подборы, м -408

Высота невода в жгуте, максимальная, м – 50

Масса невода с оснасткой, кг – 4310

Масса сетной части невода, кг – 2444

Масса невода в намокшем состоянии, кг – 5040

Минимальный размер ячеи / шаг ячеи, мм - 8/4

Основным орудием лова в этой зоне прибрежных вод является кошельковый невод 400 х 50 м. Кошельковые невода относятся к отцеживающим небуксируемым орудиям лова охватывающего типа (рис. 7).

В общем случае принцип лова кошельковым неводом заключается в том, что скопления рыбы окружают вертикальной сетной стеной, после чего нижнюю кромку невода стягивают (кошелькуют), преграждая рыбе выход вниз из охваченного пространства. Для этого нижняя кромка невода оснащается специальными кольцами, через которые пропускают трос называемый стяжным. Верхняя кромка невода оснащается плавучестью, которая удерживает ее на поверхности воды и, тем самым, не позволяет выйти рыбе вверх из охваченного неводом пространства.

Конструкция: Условно кошельковый невод можно разделить на три части: пятная или сливная часть - служит для концентрации рыбы и выливки улова; центральная часть - выполняет роль заградительной стенки; бежная - конечная часть невода, служит для закрытия выхода рыбе из охватываемого (облавливаемого) пространства.

Кошельковый невод собирается из отдельных составных частей - литеров, последовательно соединяемых друг с другом. Литера изготавливаются из нескольких сетных деталей и включают в себя все элементы оснастки невода. Крайние литера оснащаются боковыми подборами - клячами, пятным и бежным. Количество литеров в неводе и их размеры зависят от его конструкции и назначения. Размеры кошелькового невода обусловлены конкретными условиями его применения. Чем больше длина и высота невода, тем больше облавливаемое неводом пространство, но тем более тяжелым, дорогостоящим и громоздким становится это орудие лова.

Кошельковый невод 400 х 50 м является асимметричным. Центральные и бежные литера выполнены прямоугольными шириной 70 м и высотой 50 м в жгуте. В качестве сетного полотна используется дель капроновая трикотажная 29 текс х 2/2 шагом ячеи 6 мм. Бежной литер изготавливается из дели капроновой трикотажной 29 текс х 2/1 шагом ячеи 4 мм. Уменьшение высоты невода по сливному литеру осуществляется кройкой. В целях придания прочности сетная часть невода окаймлена по всем кромкам опушкой - полосой более прочной дели. По верхней кромке из дели капроновой ниточной 93,5 текс х 9 шагом ячеи 12 мм, шириной 1 м нашивается опушка на основное полотно с наружной стороны; по нижней кромке и сливному литеру опушка изготавливается из дели капроновой 93,5 текс х 18 шагом ячеи 20 мм, ширина опушки 0,5 м. Нижняя опушка соединяется с основным полотном встык шворочным швом. Основное сетное полотно сливного литера усиливается дополнительным поддоном из дели капроновой ниточной 93,5 текс х 18 шагом ячеи 20 мм, который пришивается с внешней стороны невода. Размер поддона 20 х 35 м. Сшивка сетного полотна невода, присоединение опушек и поддона производится машинным швом. В сливном литере при сборке кукол в каждый шов ставятся пожилины из веревки капроновой диаметром 3,1 мм.

При сборке сетной части невода куклы сетного полотна в сливном литере располагаются вертикально, а в остальных литерах - горизонтально (Андреев, 1970). Невод посажен на верхнюю подбору с посадочным коэффициентом 0,71. В качестве верхней подборы используется стальной канат диаметром 15 мм по сливному и последнему бежному литеру, по остальным литерам невода - диаметром 12 мм. Канат оклетневан веревкой капроновой 3,1 мм. В качестве плавучести по верхней подборе используются цельнолитые кошельковые наплава типа А-30 со средним коэффициентом запаса плавучести 2,95. Нижняя подбора невода изготавливается из стального каната диаметром 12 мм по сливному и последнему бежному литеру, по остальным литерам - из стального каната диаметром 11 мм.

Коэффициент посадки сетного полотна на нижнюю подбору 0,73, при этом нижняя подбора длиннее верхней на 8 м (2 %) (Андреев, 1964).

В качестве загрузки нижней подборы используются свинцовые грузила массой 1 кг. Общая масса загрузки невода составляет 609 кг и распределяется из расчета 1 кг на один метр подборы по сливному литеру, далее по литерам -1,5 кг и последнему бежному литеру - 2 кг на метр подборы.

Для кошелькования невода нижняя подбора оснащается специальными карабинами, через которые пропускается стяжной трос. Конструктивно карабины выполнены разъемными, что позволяет их легко снимать со стяжного троса во время выборки невода. Стяжные карабины крепятся к нижней подборе с помощью поводцов и уздечек из каната капронового окружностью 50 мм. Длина уздечки 5 метров, поводца - 0,6 м, расстояние между уздечками 5,1 м по сливному литеру, по остальным - 6,2 м. Всего на каждый литер крепится по 5 уздечек с карабинами. В месте крепления уздечек к нижней подборе в сетном полотне устанавливаются укрепительные косынки из шнуровой капроновой дели для снятия напряжения с основного сетного полотна.

Боковая подбора сливного литера (пятной кляч) высотой 20 м оснащается кольцами А-4,9-Н через каждые 2 м, сквозь которые продевается пяткой стяжной трос. Пятной стяжной трос служит для подъема боковой кромки невода к борту судна. Коренной конец пятного троса крепится к приуху нижней подборы сливного литера скобами через вертлюг. Ходовой конец пятного стяжного троса крепится бензелем к гаше пятного приуха, где находится строп длиной 0,8 м для взятия пятного кляча на стопор во время кошелькования невода. К гаше приуха пятного кляча крепится ходовой конец стяжного троса, соединенного предварительно с линем концевого буя, и линь плавучего якоря, а также ходовой конец проводника. Последний служит для подтягивания пятного кляча к борту судна по окончании замета невода. В качестве проводника используется стальной канат диаметром 14 мм, длиной 200м.

Плавучий якорь, служащий для стягивания невода в воду в начале замета, представляет собой усеченный конус, выполненный из брезента, большим основанием которого является металлический обруч диаметром 0,8 м. Бежной кляч невода оснащается затяжной косынкой длиной 24 м, которая служит для заводки жгута невода в выборочные силовые блоки при выборке невода. Затяжная косынка изготавливается из шнуровой капроновой дели 93,5 текс - 3,1 мм шагом ячеи 100 мм и садится на подборы с коэффициентом посадки 0,93. В качестве стяжного троса в неводе используется стальной канат диаметром 19,5 мм общей длиной 500 м. Изготовление невода должно производиться строго по рабочей технической документации. Все внесенные изменения в конструкцию невода при его изготовлении обязательно отражаются в паспорте на невод, с целью учета изменения его массы.

Использование кошелькового невода на судах допускается только в случае соответствия его общей массы в намокшем состоянии с информацией об остойчивости конкретного судна.

Техника лова.

Лов молоди лососей кошельковым неводом производится по заранее определенным точкам (стандартным станциям), что и определяет технику лова, когда облавливаются не конкретные скопления рыб, а объем водного пространства. В этом случае эффективность работы кошелькового невода оценивается по объему процеживаемой им в процессе лова воды и на первый план выдвигаются задачи организации и выполнения заметов без аварийных ситуаций, возникающих при неправильном учете воздействия ветра и течений, способных вызвать занос судна в невод и деформацию невода. Успешность лова зависит от того, насколько быстро и четко будет произведен замет невода, чтобы концы сетной стены невода были сомкнуты до того момента, когда к ним подойдет охваченная неводом рыба, а также исключен ее уход через верхнюю подбору. Последняя ситуация может возникнуть в процессе кошелькования невода, когда чрезмерная скорость выборки стяжного троса приводит, как правило, к притоплению верхней подборы. Кроме того, успех кошелькового лова молоди лососей зависит от качества подготовки кошелькового невода, промыслового устройства к выполнению работ, а также от усвоения личным составом судна своих обязанностей при проведении промысловых операций (Коваленко, Кирпунов, 1996). Непосредственно перед началом контрольных ловов по стандартным точкам рекомендуется сделать несколько учебных заметов, с целью усвоения экипажем судна обязанностей при выполнении промысловых операций и проверки работоспособности промыслового устройства и кошелькового невода. Тренировочные заметы выполняются в хорошую погоду, на глубине больше высоты стенки невода, чтобы избежать посадки невода на грунт. Лов производится по обычной, общепринятой, схеме кошелькового лова и включает в себя следующие основные операции: подготовка к замету, выход в исходную точку, замет, кошелькование, выборка невода, подъем улова (Коваленко, Коваленко, 1979).

Невод укладывается на кормовой площадке, стяжные карабины нанизываются последовательно на кормовую струну. Стяжной трос наматывается на правый барабан траловой лебедки. Ходовой конец стяжного троса проводится на палубе через палубные ролики, носовой подвесной блок на выстреле траловой дуги и далее вдоль правого борта судна пропускается последовательно через стяжные карабины на кормовой струне, затем на кормовую площадку, где набирается 10-25 метров слабины, которая койлается на неводе у транца кормы. Огон стяжного троса крепится к стропу пятного кляча.

Проводник наматывается на левый барабан траловой лебедки, ходовой конец его проводится на палубе через палубные ролы, подвесной ролик траловой дуги. Далее вдоль борта поверх стяжного троса конец проводника выводится на кормовую площадку, где набирается его небольшая слабина на неводе и огон проводника крепится к огону стяжного троса скобой через вертлюг. Бежной урез набирается в шкафуте правого борта. Ходовой конец бежного уреза через кормовой подвесной блок проводится на кормовую площадку и крепится к приуху вытяжной косынки невода. Коренной конец бежного уреза закладывается в квартропный ролик, находящийся на надстройке в шкафуте правого борта, и заводится на турачку траловой лебедки. Плавучий якорь берется на стопор и вываливается за транец кормы.

После выхода судна в контрольную точку выбирается позиция замета с учетом ветра и течения. В исходной точке, по команде, отдается глаголь-гак стопора плавучего якоря. Плавучий якорь, упав в воду, своим сопротивлением увлекает за собой пятную часть невода. Заметы, как правило, выполняют на среднем или полном ходу судна. Одновременно со сходом невода, с барабанов траловой лебедки вытравливают проводник до середины замета и стяжной трос - до подхода судна к пятому клячу. Проводник травится втугую с тем, чтобы он шел по поверхности воды.

После окончания замета, с помощью проводника и бежного уреза, клячи невода подтягивают к борту судна. Подтянув пятное крыло невода проводником к подвесному ролику на носовой траловой дуге, пятной кляч подсоединяется к скобе, скользящей на носовой струне, с помощью глаголь-гака, выбирается на борт плавучий якорь. Пятной стяжной трос подсоединяется к вытяжному концу, заведенному через мальгогер и мессенжерные ролики на турачку брашпиля. Только затем от пятного стропа отсоединяется проводник и стяжной трос. Бежное крыло с помощью бежного уреза подтягивается к борту судна турачкой траловой лебедки. При подходе приуха вытяжной косынки в район силового блока, он подсоединяется к вытяжному канату, заведенному в силовые блоки и жгугоформирователь. Выбирая вытяжной конец силовыми блоками, снимается нагрузка с бежного уреза, вытяжная косынка отсоединяется от бежного уреза и заводится в силовые блоки.

Затем приступают к кошелькованию, которое производится за оба конца стяжного троса. В процессе кошелькования необходимо внимательно следить за верхней подборой невода с тем, чтобы своевременно снижать скорость выборки стяжного троса, предотваращая притопление верхней подборы невода, а также за поведением рыбы в неводе, не позволяя ей уходить из невода под корпус судна. Для отпугивания рыбы от борта судна используют звук от частых ударов по планширю металлическими предметами. Во избежание заноса судна в невод, необходимо периодически работать машиной задним ходом. Во время кошелькования маневрирование судном производится с помощью главного двигателя и вспомогательного бота.

Выборку невода, как правило, начинают не дожидаясь полного окончания кошелькования. Для этого два последних бежных литера оснащаются "отрывными" карабинами. К моменту окончания кошелькования завершается взятие "шворки" пятного кляча на стопор. При подходе стяжных карабинов к борту судна они снимаются со стяжного троса и переносятся на центральную струну. Эта операция производится путем захвата уздечек карабинов кольцевым стропом и подъема их шкентелем грузовой стрелы, ниже узда соединения уздечки с поводцом карабина. По мере выборки невода уздечки с карабинами по струне подходят к выстрелу выборочного силового блока, где они снимаются со струны и сбрасываются во внутрь невода.

В кошельковом промысле, как ни в каком другом виде лова, важное место занимает правильная укладка невода на кормовой площадке. Сходящий с укладочного силового блока жгут невода разбивают на 4-5 частей и равномерно укладывают по всей ширине площадки, постепенно уменьшая в корму общую высоту укладываемого невода. Нижняя подбора укладывается круговыми шлагами по правому борту, а верхняя подбора - с левого борта неводной площадки, постепенно заполняя ее до середины. Уздечки нижней подборы поочередно укладывают у фальшборта площадки с правого борта и выпускают их на планширь, а карабины нанизывают последовательно на кормовую струну. Дель невода укладывается между подборами. Жгут дели, сходящий с укладочного силового блока, делится на несколько частей, по числу матросов-укладчиков, каждый из которых укладывает свою часть широкими равномерными складками.

По мере выборки невода, улов сгоняется в сливную часть. Когда весь улов сконцентрирован в сливном литере, нижнюю подбору сливного литера подтягивают к борту судна и заваливают на планширь и затем распускают шворку пятного кляча и проводят пятной кляч вдоль борта, подбирая слабину жгута невода силовыми блоками. Верхнюю подбору сливного литера с помощью шкентеля грузовой стрелы поднимают над уровнем воды, после чего начинают подсушку дели сливного литера. Первоначально подсушивается дель с кормы, перегоняя улов в нос судна. Одновременно производится подсушка дели по длине всего пятного кляча.

Выливку улова производят сачками. При наличии в улове большого количества медузы, выпивку улова производят каплером, сортируя улов на палубе по видовому составу рыб. По мере выпивки улова из невода постоянно подбирают (подсушивают) слабину дели на борт судна. После окончания выпивки улова "подсушенная" дель сбрасывается в воду, отдается уздечка удерживающая верхнюю подбору на весу, затем с носовой "струны" отдается строп пятного кляча со стопора. Как только сливная часть невода выбирается из воды и её уложат на кормовой площадке, судну дается ход и начинается процесс подготовки неводах следующему замету.

После каждого замета в обязательном порядке раскручивают (размораживают) стяжной трос, сматывая его за борт с барабана траловой лебедки. Выборку стяжного троса производят на малой скорости траловой лебедки для того, чтобы он полностью раскрутился.

Эффективность работы кошелькового невода, из-за выполнения заметов на стандартных станциях, а не в местах обнаружения косяков рыб, зависит от того попадают ли в обметываемое пространство косяки молоди лососей. Поэтому величина улова изменяется значительно от 0 до 2500 особей. Наибольшие уловы отмечаются у мысов и в перемешанных зонах вод разной структуры, причем их величина обусловлена в основном численностью скатившейся молоди горбуши. В урожайные по горбуше (четные) годы уловы выше (рис. 8).

Размеры облавливаемой молоди лососей варьируют от 3,5 до 22 см, в некоторых случаях встречаются и взрослые лососи. Основу уловов составляют сеголетки горбуши и кеты длиной 6-11 см и более старшая молодь других видов длиной 11-17 см, что достоверно отражает размерные показатели молоди лососей в этот период нагула (рис. 9).

Обкидной невод 196х 9м Пр. 459 КамчатНИРО Тип судна - PC-300 пр. 388 М или МРС-225 пр.1332.

Техническая характеристика:

Длина верхней подборы, м -196,0

Длина нижней подборы, м - 201,0

Максимальная высота невода в жгуте, м -12,0

Максимальная высота невода у входа в мотню в посадке, м - 8,0

Высота просвета мотни в жгуте, м - 6,2

Длина мотни невода в посадке, м -18,0

Масса сетной части невода, кг - 318,0

Масса невода в намокшем состоянии, кг - 2760,0

Минимальный размер ячеи (шаг ячеи) в зависимости от исполнения, мм - 13(6,5)/8(4)

В 1995 г. была испытана новая конструкция орудия лова - обкидной невод, объединивший в себе положительные качества некоторых ранее использовавшихся на учетном лове орудий лова, в частности близнецового трала и кошелькового невода (Кондрашенков, 1996а). По результатам технических и промысловых испытаний конструкция обкидного невода была усовершенствована в 1996 г.

Обкидной невод можно отнести к отцеживающим буксируемым орудиям лова охватывающего типа (рис. 10). По своей сути он представляет собой сетное крыло с мотней в центре для аккумуляции улова

Конструкция: Условно обкидной невод можно разделить на три части: крылья невода служат для предотвращения выхода рыбы из обметанного пространства и концентрации улова; привода невода - для удержания и направления рыбы в мотню; мотня невода - для аккумуляции улова и подъема его на борт судна.Обкидной невод 196 х 8 м является равнокрылым метенным. Мотенная часть обкидного невода выполнена четырехпластной. В качестве основного сетного полотна в мотне, в зависимости от исполнения, используется капроновая трикотажная дель 29 текс 2/2 с шагом ячеи 6,5 мм или 29 текс 2/1 с шагом ячеи 4 мм. Для обеспечения прочности в метенной части предусмотрено покрытие мотни из дели капроновой 93,5 текс х 12 с шагом ячеи 30 мм. Вход в мотню невода выполнен прямоугольным 4х8 метров в посадке. Привода обкидного невода изготавливаются, в зависимости от исполнения, из дели капроновой трикотажной 29 текс х 2/2-6,5 мм или 29 текс х 2/1- 4 мм. Первая от привода часть крыла изготавливается из дели капроновой 93,5 текс х 4 с шагом ячеи 12 мм, далее крыло - из дели 93,5 текс х 12 шагом ячеи 20 мм, 93,5 текс х 12 шагом ячеи 30 мм и концы крыла из дели капроновой 93,5 текс - 3,1 шагом ячеи 100 мм. Уменьшение высоты крыла невода производится на конечной часта кройкой по косой. В целях придания прочности верхняя и нижняя части приводов и нижняя часть крыла, первого от привода, окаймляется опушкой - полосой более прочной дели 93,5 текс х 12 шагом ячеи 20 мм, шириной 0,5-1 м, которая подшивается на мелкоячейное полотно с наружной стороны невода.

Сшивка сетного полотна в обкидном неводе производится машинным швом. В приводах, при сшивке кукол, в каждый шов ставятся укрепительные пожилины из веревки капроновой диаметром 4 мм. При сборке сетной части крыльев, куклы сетного полотна располагаются вертикально, а в метенной части - от устья к гайтяну. Цвет сетного полотна в крыльях подбирается контрастным к цвету морской воды.

Обкидной невод посажен на верхнюю подбору с посадочным коэффициентом 0,73, а по метенной части - 0,67. В качестве верхней подборы используется стальной оклетневанный канат диаметром 9 мм. В качестве плавучести по верхней подборе применяются цельнолитые наплава кошельковые типа А-30 с общим запасом плавучести 3,2. Нижняя подбора невода изготавливается из каната комбинированного полипропилен-сталь диаметром 27 мм. Коэффициент посадки сетного полотна на нижнюю подбору по краям и приводу 0,75, по мотне - 0,67. При этом нижняя подбора длиннее верхней на 5 м (2,6 %). В качестве загрузки нижней подборы используются кольца стальные массой 1,24 кг. Общая масса загрузки невода (1327 кг) распределяется дифференцирование, увеличиваясь от 2,5 кг на один метр подборы в крупноячейной части крыла до 8,3 кг в районе мотни. Урезы, длиной 125 м каждый, изготавливаются из каната полипропиленового диаметром 28 мм. При подготовке урезов к работе их необходимо размолодить, удалив излишнюю крутку, тщательно промерить и промаркировать через каждые 25 м. В период эксплуатации невода постоянно следят за вытяжкой урезов, так как даже незначительная разница в их длине резко снижает уловистость невода.

При подготовке к эксплуатации коренные концы урезов крепятся к крыльям невода скобами через вертлюги. В месте соединения урезов с крыльями, к последним крепится по бую типа БЭН. К ходовому концу пятого уреза подсоединяются буй-веха и линь плавучего якоря длиной 10 м из каната Дан-Лайн диаметром 22 мм. Плавучий якорь служит для стягивания пятного уреза и пятного крыла в воду в начале постановки невода и представляет собой усеченный конус выполненный из брезента, большим основанием которого является металлический обруч диаметром 0,6 м.

Использование обкидного невода на судах допускается только в случае соответствия его массы в намокшем состоянии с информацией об остойчивости конкретного судна.

Техника лова.

В общем случае принцип лова обкидным неводом заключается в том, что им охватывается поверхностный слой водного пространства с последующей буксировкой невода для концентрации и залавливания рыбы. Верхняя подбора невода оснащается плавучестью, которая удерживает ее на поверхности воды и тем самым не позволяет выйти рыбе вверх из охваченного пространства. Нижняя подбора оснащается загрузкой, расправляющей сетное крыло и не позволяющей ему сложиться с верхней подборой в процессе буксировки. В процессе лова, охватив водное пространство обкидным неводом, его буксируют за специальные урезы, сближая крылья друг к другу, концентрируя улов и направляя его в сетной мешок (мотню) в центре невода.

Лов обкидным неводом производится по стандартным станциям и включает в себя следующие основные операции: подготовка к замету, замет, буксировка невода, выборка невода и подъем улова (Кондрашенков, 19966). Обкидной невод укладывается на кормовой площадке. Укладку невода начинают с бежного крыла. Конец бежного крыла укладывается справа от диаметральной плоскости (ДП) судна, ближе к кормовой надстройке. Крыло разносится по длине площадки. Верхняя подбора располагается ближе к ДП судна, а нижняя у правого фальшборта. Привод и мотня невода укладывается у левого фальшборта большими шлагами, при этом концевая часть мотни располагается ближе к транцу кормы. Затем аналогично укладывается пятное крыло. При укладке крыльев подборы невода разбираются, освобождаются от дели и укладываются аккуратными шлагами. Сетная часть равномерно распределяется между подборами.

Проводку урезов начинают с бежного уреза, ходовой конец которого заводится через палубные ролики и подвесной кормовой блок правого борта, после чего крепится к бежному крылу невода скобой. Коренной конец бежного уреза заводится в клиновидный диск правого барабана траловой лебедки и крепится за рым на тумбе палубного ролика. Проводку пятного уреза начинают с коренного конца, который от трюма проводится через два направляющих палубных ролика, вдоль правого борта, и обносится с внешней стороны кормового выстрела, после чего крепится к пятному крылу скобой. Ходовой конец пятного уреза проводится от трюма через направляющие палубные ролики, затем вдоль правого борта обносится вокруг кормового выстрела с внутренней стороны и с внешней стороны проводится на палубу в район трюма, где подсоединяется к буй-вехе и плавучему якорю.

После выхода судна в контрольную точку постановки выбирается позиция замета с учетом направления ветра и течения. По команде с ходового мостика за борт сбрасывается буй-веха и плавучий якорь. Сбрасывать буй-веху и плавучий якорь рекомендуется на циркуляции судна, во избежание попадания пятного уреза под винт. Наиболее рациональная схема замета по кругу, так как в этом случае обеспечивается наибольшая площадь облова. Постановку следует начинать на среднем ходу (обороты главного двигателя около 250 об/мин). Сбросив буй-веху и плавучий якорь, перекладывают руль "полборта" право (15°) до того, как за борт выйдут первые 50 м уреза. По окончании выметки пятного уреза ход судна сбавляют, чтобы обкидной невод выметать на малом ходу судна (180 об/мин Г.Д.). Во время выметки сетной части невода перо руля судна не рекомендуется перекладывать более чем на 20° правого борта, так как возможен перехлест подбор невода. Во время выметки бежного уреза судно подворачивают к буй-вехе, обороты двигателя при этом выбирают таким образом, чтобы к буй-вехе судно подошло на минимальной скорости. Якорь-кошкой на выброске цепляют буй-веху, подтягивают ее к борту судна и с помощью шкентеля стрелы поднимают на борт. Одновременно поднимается на борт плавучий якорь. Пятной урез отсоединяется от буй-вехи и подсоединяется к проводнику, предварительно заведенному в подвесной блок на кормовом выстреле через направляющие палубные ролики в клиновидный диск левого барабана траловой лебедки. Урезы выравниваются по маркам и берутся на стопор, после чего приступают к процессу сбивки урезов и крыльев невода и его буксировке. Оптимальное время сбивки крыльев и буксировки невода 10 мин, при этом главный двигатель судна работает в режиме среднего хода (220 об/мин). Основным критерием скорости сбивки и буксировки невода является устойчивое положение наплавов верхней подборы на поверхности воды по всему неводу. Необходимо постоянно следить за верхней подборой невода для того, чтобы своевременно снизить скорость буксировки и не позволить притапливаться верхней подборе.

По окончании сбивки крыльев приступают к выборке урезов, которая производится на малом ходу судна. В процессе выборки урезов необходимо следить за тем, чтобы урезы выходили из воды равномерно, при появлении разницы в длине урезы выравнивают по маркам во избежание перекоса обкидного невода. С подходом последних 25 м марок на урезах скорость выборки уменьшают, судно разворачивается рабочим бортом на ветер, оставшиеся участки урезов выбирают до подхода крыльев к кормовому подвесному блоку.

Крылья берут вместе за огоны подбор скобой вытяжного конца, заведенного в силовые блоки, и, отсоединив от урезов, затягивают в силовые блоки. Как только жгут крыльев закрепится в силовых блоках приступают к выборке обкидного невода. Процесс выборки обкидного невода должен быть непрерывным. При подходе узла крепления "сушилки" мотни к бортовому силовому блоку ее отсоединяют и проводят через мальгогер на фальшборте правого борта на турачку траловой лебедки. В момент отсоединения "сушилки" и заведения ее на турачку траловой лебедки, когда процесс выборки временно приостанавливается, судну дается кратковременно задний ход, чтобы исключить возможность выхода рыб из мотни невода и одновременно сконцентрировать улов в конечной части мотни - кутке. После того, как сушилка мотни будет заведена на турачку траловой лебедки, продолжают выборку невода, сгоняя улов в куток мотни невода. По окончании выборки обкидного невода с помощью "сушилки" подтягивают куток мотни к борту судна, где шкентелем грузовой стрелы поднимают куток с уловом на борт. При подъеме кутка на борт метенная часть невода потравливается силовыми блоками.

После выливки улова обкидной невод выбирается полностью на кормовую площадку и приступают к его переборке для укладки невода. Пятное крыло вновь заводится в укладочный силовой блок, перегоняется через него до метенной части, после чего приступают к укладке невода и подготовке его к следующему замету.

Испытание обкидного невода проводили лишь в течение двух сезонов - 1995-1997 г., когда численность скатившейся молоди лососей была невелика. Поэтому величина уловов в 1995 г. не превышала 200 экз., а в 1997 г. достигала 1000 экз., что близко к уловам кошелькового невода в 1991 г. (см рис. 8). Кроме того, в уловах практически встречалась лишь молодь горбуши и кеты, другие виды - нерка и кижуч, ловились штучно. Размеры первых изменялись от 5 до 12 см, основу составляли особи длиной 8-11 см (рис. 11), а вторых достигали 17 см. Также встречались рыбы других видов, длина которых была как меньше, так и больше, чем молоди лососей.

2.4. Открытые воды морей

Разноглубинный трал 54,4/192 м проект 180 СТР пр. 420 и СТРА пр. 503 (рис. 12).

Техническая характеристика (Важинский, 1985):

- Длина верхней (нижней ) подборы, м - 54,4

- Длина боковой подборы, м - 48,8

- Длина передней части трала;

по топенанту, м - 97.2

по дели в жгуте, м -91,71

- Длина канатной части, м - 40,0

- Длина мешка трала;

по топенанту,м -15,6

по дели в жгуте, м -15,18

- Периметр сечения передней части

трала в условной посадке, м -192,0

- Фиктивная площадь передней части

трала, м2 -14676,3

- Затененная площадь трала, м2 -100,6

- Скорость траления, м/с ( узлы) - 2,57(5,0)

- Агрегатное сопротивление трала, кН (те) - 59,8 (6,1)

- Вертикальное раскрытие, м - 25-28

- Горизонтальное раскрытие, м - 40,0

Данные характеристики трала приведены при использовании его в поверхностном режиме траления.

Конструкция: в состав трала входит:

- передняя часть трала, состоящая из канатной и сетной частей;

- мешок трала, имеющий мелкоячейную вставку для аккумуляции улова;

- оснастка верхней и нижней подборы;

- голые концы и кабели;

- оснастка траловой доски.

Контроль работы трала осуществляется имеющимися на судне приборами или комплексами приборов. Приборы контроля трала служат для определения параметров траловой системы, таких как горизонт хода, вертикальное раскрытие и других. Конструктивно передняя часть трала 54,4/192 м выполнена четырехпластной. Канатная часть трала выполнена гексогональным набором канатных элементов, а в крыльях используется ромбовидный набор канатных элементов. Канатная часть трала изготавливается из капроновых канатов окружностью 25-90 мм. Верхняя (нижняя) подбора выполнена комбинированной, гужевая часть - из каната стального диаметром 15 мм, крыловая - из каната капронового окружностью 90 мм, а боковая подбора - из каната капронового окружностью 60 мм. Сетная часть трала изготавливается из дели капроновой следующего ассортимента: 93,5 текс - 5,0 мм - шагом ячеи 800 мм; 93,5 текс - 3,1 - 400 мм; 93,5 текс х 24 - 200 мм; 93,5 текс х 18 - 100, 80, 60 и 30 мм. Топенанты выполнены из каната капронового окружностью 60 мм.

С тралом используется траловый мешок четырехпластный, состоящий из конусной и цилиндрической частей длиной по топенанту 15,6 м. Мешок изготавливается из дели капроновой 93,5 текс - 3,1 мм шагом ячеи 30 мм. К мешку прилагается мелкоячейная вставка (рубашка) из дели капроновой 93,5 текс х 6 (9) шагом ячеи 12 мм. По цилиндрической части мешка устанавливается покрытие из двойной дели капроновой 93,5 текс - 4,0 мм шагом ячеи 60 мм. Топенанты мешка изготавливаются из каната капронового окружностью 90 мм. По цилиндрической части мешка через каждые 0,96 м по периметру устанавливаются пожилины (пояса) из каната капронового окружностью 60 мм. Окончательная сборка трала и его вооружение производится непосредственно на судне.

В процессе подготовки трала к работе проверяется соответствие с технической документацией передней части трала и тралового мешка, правильность соединения сетных и канатных элементов, качество изготовления огонов, соответствие длин подбор, сборочных и топенантов. Затем производится сшивка указанных частей в месте разъема распускным шворочным швом. Топенанты передней части трала и мешка соединяются скобами. По верхней подборе трал вооружается гидродинамическим устройством, состоящим из трех прямоугольных щитков размерами 2,6 х 0,5 м и тросовой оснастки. В качестве материала для щитков может быть использована прорезиненная ткань либо парусина сложенная втрое.

Щитки, изготовленные из прорезиненной ткани, крепятся к гужу и фальшгужу, за предварительно пробитые отверстия, бензелями с пробивкой. Щитки, изготовленные из парусины, крепятся путем пробивки петель в гуж и фальшгуж, затем в петли продевается шнур капроновый.

Оснастка гидродинамического устройства состоит из гужа и фальшгужа одинаковой длины 8,4 м из каната стального диаметром 15 мм, двух элементов верхней подборы длиной по 7 м, двух оттяжек длиной по 6,65 м из того же каната и семи перемычек из каната стального диаметром 9,1 мм. Четыре перемычки изготавливаются длиной по 0,54 м, сквозь огоны которых продеваются гуж и фальшгуж. Три перемычки изготавливаются длиной по 0,5 ми устанавливаются по центру щитков и крепятся к гужу и фальшгужу бензелями. Элементы оснастки соединяются между собой скобами типа ПА-40. Для придания гидродинамическому устройству первоначальной плавучести, фальшгуж оснащается кухтылями типа АМГ диаметром 200 мм в количестве 40 штук. Кухтыли обшиваются мелкоячейной делью, во избежание запутывания в них канатных элементов трала при постановке. При применении тралового зонда с кабельной системой связи в центре гидродинамического устройства ставятся еще две перемычки между штангами. При использовании гидродинамического устройства шириной 0,4 м разница в длине оттяжек и подборы должна устанавливаться по 0,25 м на каждом крыле.

При изготовлении и установке гидродинамического устройства необходимо соблюдать высокую точность и симметричность относительно центра гужа верхней подборы. Гидродинамическое устройство устанавливается вместо гужевой части подборы. Нижняя подбора, в качестве загрузки, оснащается такелажной цепью общим весом 200-250 кг по гужевой части и по двум прилегающим Крыловым частям длиной по 7 м. Цепь ставится вместо соответствующего участка нижней подборы и подсоединяется к подборам крыла скобами типа ПА-40, а к канатным элементам гужевой части трала бензелями из каната капронового 25 мм 45 ктекс.

Голые концы и кабели трала включают следующие элементы:

- кабели верхние и нижние длиною по 90 м из каната стального диаметром 18 мм (4 шт.);

- голые концы верхние, нижние и боковые длиною по 20 м из каната стального диаметром 18 мм (8 шт.);

- удлинение нижних голых концов длиною по 2 м из каната стального диаметром 18 мм (4 шт.).

Для изготовления голых концов и кабелей используются канаты стальные по ГОСТ 2688 - 80. Кабели, голые концы верхние и боковые соединяются между собой и подборами трала скобами типа ПА-40 (12 шт.), а нижние голые концы скобами типа ПА-63 (4 шт.). При тралении в поверхностном горизонте масса одного груза углубителя составляет 300 кг. Груза-углубители подключаются в месте соединения нижней подборы с удлинением нижнего голого конца.

В качестве траловых досок рекомендуется использовать крыловидные доски площадью 4 м2. Однако нами чаще применялись сферические доски площадью 3,3 м2. Оснастка траловой доски включает следующие элементы:

- конец переходной длиной 14,5 м из каната стального диаметром 19,5 мм (1 шт.);

- конец переходной дополнительный длиной 2 м из каната стального диаметром 18 мм (1 шт.);

- лапки доски длиной 7,5 м из каната стального диаметром 18 мм (2 шт).

Техника лова.

Проблема "поверхностного" траления в отечественном рыболовстве была успешно решена к середине 80-х годов, когда на промысле ставриды в открытой части Тихого океана, за счет совершенствования конструкции тралов, средств и способов их оснастки, освоена техника вывода тралов в верхние горизонты (Багин, 1995). На основании этого опыта в 1985 г. по заявке КоТИНРО Камчатской экспериментальной базой промрыболовства была разработана конструкция разноглубинного канатного трала 54,4/192 м для специализированного учетного лова молоди лососей с судов среднего класса. На судах СТРА пр. 503 и СТР пр. 420 предусмотрена кормовая схема траления. Штатное траловое устройство обеспечивает проведение операций спуска трала, траления, подъема трала и тралового мешка на палубу и выливки улова (Яковлев, 1989). Постановка трала производится на прямом курсе на малом ходу. При спуске трала необходимо следить за равномерным выходом кабелей, избегать перехлеста голых концов и грузов углубителей, запутывания канатных элементов трала. Расправленный на палубе трал стягивается в воду тросом для спуска трала, пропущенным через блок на специальной "струне". Когда под действием сопротивления воды трал сойдет со слипа и вытянется за кормой, включается траловая лебедка, стравливаются кабели до подхода к слиповой канавке узла соединения кабелей с переходными концами. Лебедку останавливают и подключают шкентели лапок траловых досок к кабелям. Затем лебедкой травятся переходные концы траловых досок до полной передачи натяжения трала на лапки досок. Переходные концы отсоединяются от вытяжных концов кабельных барабанов траловой лебедки и крепятся на траловых досках.

После включения траловых досок добавляют ход судна до среднего и начинают травить ваера. В период травления ваеров для проверки работоспособности вибратора прибора контроля необходимо сделать кратковременную остановку траловой лебедки и, убедившись что прибор работает и фиксирует нижнюю подбору, продолжить постановку трала. В противном случае трал следует выбрать на борт до выхода на палубу вибратора и устранить причину его неисправной работы. При спуске трала нельзя резко тормозить ваерные барабаны, так как в этом случае возможен обрыв траловой системы и её элементов. Торможение барабанов необходимо начинать за 100 м до окончания травления ваеров. За 50 м до окончания травления ваеров необходимо уменьшить ход судна. После остановки траловой лебедки ход судна увеличивается до необходимой скорости траления.

Во время траления запрещается резко менять курс судна, изменять длину ваеров, не снизив предварительно скорость судна. Изменение курса траления необходимо производить плавно, постоянно контролируя положение трала, потравливая ваер противоположный изменению курса на необходимую длину. Изменение курса судна с тралом более чем на 30° не рекомендуется. Для разворота с тралом на обратный курс необходимо выбрать ваера до досок, переложить руль на 10-15° соответствующего борта. Угол между кабелями и курсом судна не должен превышать 110-120°. При завершении разворота поворачивают еще на 12- 15° и, как только трал будет сориентирован, возвращают судно на выбранный курс.

В конце траления, для предотвращения выхода рыбы из мешка трала, целесообразно перед выборкой дать максимальный ход на 3-5 мин. Затем ход снижается и выбираются ваера. Ваера выбираются до подхода траловых досок к подведенным ваерным блокам. При подходе досок скорость судна увеличивают настолько, чтобы вытянуть трал по горизонту. Доски берутся на цепной стопор. Переходные концы снимаются с досок и подключаются к вытяжным концам кабельных барабанов. Кабельными барабанами траловой лебедки выбираются вытяжные концы до подхода к слиповой канавке узлов соединения кабелей и шкентелей лапок траловых досок с переходными концами. Лебедку останавливают и отсоединяют шкентели лапок. Лапки переводят к траловым доскам. Кабели выбирают на кабельные барабаны до подхода крыльев трала к промысловой лебедке. Передняя часть трала выбирается на палубу с помощью вытяжных концов заведенных через вытяжные блоки на вспомогательные барабаны траловой лебедки. Выборку передней части трала производят на малом ходу судна.

У слиповой канавки стропят жгут трала. Строп одевают на гак вытяжного конца. Вытяжной конец выбирают до подхода гака со стропом к вытяжному блоку. На жгут трала заводят очередной строп. Строп одевают на гак свободного вытяжного конца и вытяжной конец выбирают до блока. Первый вытяжной конец потравливают, снимают строп с гака. Затем вытяжной конец передают на корму. Выборка трала продолжается до подхода тралового мешка с уловом к слиповой канавке. У слиповой канавки вокруг мешка заводят строп, который одевают на гак свободного вытяжного конца. Вытяжной конец медленно выбирают до передачи на него натяжения от мешка с уловом и заводят вокруг мешка еще один строп. Одновременно освобождают второй вытяжной конец и передают его на корму. Одевают строп на гак вытяжного конца. Выравнивают нагрузку, от мешка с уловом, на обоих вытяжных концах и выбирают одновременно оба конца, поднимая мешок с уловом по слипу на палубу.

Первые три-четыре настроечные траления необходимо производить на прямом курсе в тихую погоду с постепенным увеличением скорости судна oт малой до 5-5,5 узла для равномерной обтяжки трала, регулировки оснастки и вооружения. После них необходимо произвести тарировку трала, определить зависимость горизонта хода трала от длины вытравленных ваеров и скорости буксировки. Это необходимо сделать для более быстрого и точного вывода трала в заданный горизонт и на случай выхода из строя приборов контроля. При работе с тралом необходимо добиваться оптимальных параметров вертикального и горизонтального раскрытия трала для заданной скорости траления. Скорость траления измеряется по судовому лагу и контролируется навигационными приборами. Вертикальное раскрытие трала измеряется приборами контроля параметров орудий лова. При необходимости вертикальное раскрытие трала регулируется настройкой гидродинамического устройства или изменением массы грузов-углубителей. О горизонтальном раскрытии трала судят по расстоянию между траловыми досками, которое определяется по углу расхождения ваеров.

При тралении в поверхностном горизонте масса одного груза-углубителя составляет 300 кг. При работе трала с крыловидными траловыми досками площадью 4 м2, их целесообразно настраивать на угол атаки 18-22°, что достигается путем крепления дуги и цепок (длиной 1,25 м) в средние регулировочные отверстия стрингеров. Увеличение угла атаки крыловидных досок достигается путем укорочения регулировочных цепок дуги или переноса точки крепления дуги и цепок дуги от центра доски. Уменьшение угла атаки крыловидных досок достигается путем удлинения регулировочных цепок иди переносом точек крепления дуги и цепок дуги к центру доски. При работе в поверхностном горизонте, когда для увеличения горизонтального раскрытия трала необходимо вытравливать 250-350 м ваеров, доскам следует задавать крен 10-15° на дуги.

Изменение крена крыловидной доски производят следующим образом:

- для увеличения крена на дуги (на 5-10°) необходимо переместить точки крепления лапок доски вверх;

- для уменьшения крена доски на дуги или придания крена доске на "спину" (на 5- 10°), необходимо переместить точки крепления лапок вниз;

- уменьшение крена доски на дуги или на "спину" достигается также за счет увеличения загрузки килевой части доски, т.е. применением дополнительных балластов.

Наиболее нормальная работа крыловидных досок наблюдается при отсутствии дифферента.

При работе со сферическими досками крен создается за счет переноса точки крепления шкентеля ваера в верхнее отверстие дуги. Рекомендуется также заменить штатную кормовую дугу на цепные оттяжки и произвести установку угла крена регулировкой их длин. Требуемые углы крена распорных досок, при заданном режиме траления, определяют расчетным путем с последующей корректировкой в процессе эксплуатации, обеспечивая безусловный выход верхней подборы трала на поверхность. Выход верхней подборы трала на поверхность определяется визуально по характерному "белопенному" буруну в районе хода верхней подборы. При стабильной работе траловой системы выход трала в поверхностный горизонт обеспечивается в любую погоду.

В процессе работы с тралом, не реже двух раз в месяц, необходимо выполнять контрольные промеры ваеров и кабелей и своевременно устранять разницу в их длине, периодически производить пересадку топенантов сетной части трала при её вытяжке, своевременно заменять отдельные канатные элементы в передней части трала при их износе на новые, проверять крепление и оснастку гидродинамического устройства.

Эффективность тралового лова молоди лососей очень высока. Тралом облавливаются рыбы всех размеров, если выдерживаются скорость и соблюдаются другие требования при проведении тралений. В уловах встречаются не только молодь, а также неполовозрелые и взрослые особи лососей, если последние попадают в зону облова по времени или району их обитания. Уловы достигают нескольких тысяч рыб за часовое траление. Размерный состав молоди лососей включает особей длиной от 12 до 40 см, в зависимости от района, времени и видового состава улова (рис. 13). В сентябре среди горбуши и кеты преобладают рыбы длиной 17-23 см, а у молоди других лососей 21-30 см. Исследование уловистости трала 54,4/192 м будут продолжены (Адамов, 1996).

С середины 80-х годов стали ежегодно использоваться учеными ТИНРО (Владивосток) при изучении анадромных миграций взрослых лососей и распределения их молоди в осенний период в открытых водах дальневосточных морей и северо-западной части Тихого океана пелагические тралы 108/528 м (Шунтов, 1989,1994; Шунтов и др., 1993 и др.). Вертикальное раскрытие этих тралов достигало 55 м, а скорость траления составляла 4,5-5,0 узлов. Сходные параметры тралений выдерживаются и японскими исследователями, проводящими в некоторые годы работы на исследовательском судне "Койе-мару", а также американскими и канадскими учеными у берегов Северной Америки.

Дрифтерные сети. Как уже отмечалось выше, дрифтерпые сети продолжительное время оставались единственным орудием лова тихоокеанских лососей и их молоди. Несмотря на то, что диапазон применения различных орудий лова для исследовательских работ в настоящее время заметно расширен, сети и сейчас не потеряли своего значения. Это обусловлено простотой устройства, эксплуатации и относительно невысокой стоимостью.

Дрифтерные сети относятся к объячеивающим орудиям лова и представляют собой прямоугольное сетное полотно посаженное на верхнюю и нижнюю подборы (рис. 14).

Принцип лова ими заключается в том, что рыба при попытке пройти сквозь сеть застревает в ячее, т.е. объячеивается (Войникайнис-Мирский, 1983). Лов лососей и их молоди осуществляется дрейфом сетей на путях миграций и нагула. Для увеличения площади облова дрифтерные сети последовательно соединяются в порядок сетей. Длина порядка и размер ячеи сетей регулируется Международным соглашениями и Правилами рыболовства, а также зависят от условий промысла (близость берега, наличие течений и различных гидрометеорологических факторов) и размеров облавливаемых рыб.

Дрифтерные сети обозначаются длиной по верхней подборе и высотой в посадке в метрах. Длина дрифтерных сетей в посадке колеблется от 30 до 50 м, а высота в посадке, как правило, не превышает 10 м. Для лова лососей в открытом море используются дрифтерные сети изготовленные из окрашенного полиамидного моноволокна диаметром 0,2-0,5 мм. Наиболее уловистыми считаются сети окрашенные в светло-зеленый и светло-голубой цвета. Шаг ячеи сетного полотна выбирается в зависимости от объекта лова (взрослые, молодь).

Верхняя подбора сети изготавливается из двух веревок левой и правой крутки диаметром 6 мм. В качестве плавучести используются цельнолитые пенопластовые лососевые наплава тип А из расчета 1,1 шт на метр подборы. В последнее время встречаются дрифтерные сети, в которых верхняя подбора выполнена из одинарного каната с вплетенным вспененным полимером. Нижняя подбора изготавливается из двух канатов левой и правой крутки диаметром 12 мм; ее загрузка обеспечивается свинцовым наполнителем канатов массой до 0,08 кг на метр подборы. Коэффициент посадки сетного полотна по верхней подборе - 0,5, по нижней - 0,48. Посадка сетного полотна на подборы производится способом набегу.

Соединение сетей в порядок производится по подборам бензелями из полиамидной веревки диаметром 3,1 мм (если концы подбор сетей выполнены гашами) или связываются непосредственно концом подборы брамшкотовым узлом (если один конец выполняется гашей, а другой оставляется свободным). Сетное полотно сетей соединяется ниткой, пропущенной сквозь крайние ячеи по кромкам смежных сетей по высоте и фиксируется узлами на подборах.

Для обозначения места положения порядка сетей по его концам подсоединяются радиобуи, а в ночное время - световые буи. Все элементы буйкового оснащения соединяются линями из полиамидной веревки диаметром 10-12 мм, длиной 5-10 м.

В соответствии с Правилами рыболовства дрифтерные порядки должны быть промаркированы с целью обозначения их принадлежности добывающей организации и судну, ведущему лов.

Техника лова.

Как правило, дрифтерный лов лососей производится с судов среднего класса, оснащенных специальным промысловым устройством, обеспечивающим механизированную постановку и выборку сетей. В общем случае постановка сетей производится с кормы судна из специальной выгородки через обрезиненный рол, с использованием системы орошения сетей забортной водой. Орошение служит для обеспечения надежной постановки сетей, исключающей их запутывание при выметке.

Выборка сетей производится с правого или левого борта на промысловую палубу посредством двух или одного механизма выборки подбор сетей. На промысловой палубе рыба выпутывается из сетей и далее свободные от нее сети транспортируются по сетеводу на кормовую площадку. Протягивание сетей по сетеводу и укладка их в выгородку осуществляется специальными механизмами.

Контрольный лов дрифтерными сетями производится по стандартным станциям и включает в себя следующие основные общепринятые операции: подготовка порядка к постановке, постановка, выдержка (застой), выборка сетей. С началом лова дрифтерные сети набираются в порядок и последовательно укладываются в выгородку с помощью укладочных механизмов таким образом, чтобы верхняя подбора располагалась к левому борту, а нижняя к правому. К уздечкам первой и последней сетей порядка подвязываются лини буй-вех. Непосредственно перед постановкой проверяется их работоспособность и. включаются радио- и световые буи.

Постановка порядка сетей производится с учетом гидрометеорологических условий и предполагаемого направления миграции рыбы. По выходу судна в исходную точку на самом малом ходу сбрасывают в воду начальные буй-веху, радио- и световой буи и увеличивают ход судна. Выметка порядка, как правило, производится на среднем или полном ходу судна. За 5-10 сетей до окончания постановки ход судна вновь снижают до малого. Постановка порядка заканчивается сбрасыванием за борт конечных буй-вехи и светового буя. Закончив постановку судно ложится в дрейф, находясь на видимости концевой буй-вехи. В туманную погоду и при отсутствии радиобуев, судно может быть соединено с порядком канатом длиной 200-300 м.

По истечению времени застоя (дрейфа) сетей судно подходит к буй-вехе с подветренного конца порядка. С помощью якорь-кошки с выброской буи подтягиваются к рабочему борту судна и поднимаются на палубу. Подборы сетей заводятся в сетевыборочные механизмы, после чего приступают непосредственно к выборке сетей. Улов выпутывается и сети по сетеводу направляются для укладки на корму. Во время выборки сетей, судно должно идти на ветер, таким образом, чтобы направление на порядок сохранялось в секторе 15-30° и сети выходили из воды по возможности вертикально. Для удобства выборки улова и распутывания сетей во время выборки используются специальные "вешала", поверх которых над палубой пропускаются сети.

Эффективность лова лососей зависит от многих причин, куда входят как особенности поведения и распределения лососей и их молоди в каждом конкретном районе промысла, так и метеорологические и гидрологические характеристики, а также конструкция дрифтерных сетей. Дрифтерные сети являются орудиями лова, характеризующимися высокой избирательностью и поэтому для рыб определенного размера необходимы сети обладающие соответствующими характеристиками: размером ячеи, толщиной нити, высотой стенки и др. Для лова молоди лососей нами использовались сети с размером ячеи от 12 до 36 мм, в уловах которых встречались рыбы от 10 до 40 см, но основу составляли особи определенного размера в зависимости от вида рыб, времени и места лова. Среди горбуши и кеты в сентябре преобладали особи длиной 16-20 см, а кижуча, нерки и чавычи - 20-25 см (рис. 15). Причем размах колебаний размеров в уловах дрифтерных сетей значительно меньше, чем в траловых уловах в тот же период (см рис. 13). В более поздний период размеры рыб были выше и, соответственно, для их поимки требуется другой ассортимент сетей, включающий большую долю сетей с относительно крупной ячеёй.

3. Разборка улова и определение видов молоди лососей

Состав уловов разными орудиями лова в различных зонах эстуариев и прибрежных вод обычно включает не более 10 видов. Это обусловлено небольшим их количеством, общее число которых в камчатских водах составляет лишь 31 (Токранов, 1994), а у берегов Японии - 72 вида (Nagasawa, Torisawa, 1991). В большинстве случаев определение видов редко вызывает какие-либо затруднения, так как большинство рыб являются взрослыми особями, лишь лососи, корюшки, некоторые камбалы и ряд других преимущественно представлены личиночными и мальковыми стадиями. Определение последних бывает весьма сложно и поэтому производится обычно в лабораторных условиях.

Определить вид молоди тихоокеанских лососей в море, не имея достаточного опыта, бывает довольно трудно. Особую сложность вызывает идентификация молоди в период откочевки от берега в открытые воды бухт и заливов, когда окраска ее становится пелагической. Кроме того, молодь имеет ряд общих черт биологии. Так, у молоди горбуши и кеты, скатывающихся только сеголетками, в это время завершается резорбция желточного мешка, происходит закладка чешуи, меняются пропорции тела. Молодь других лососей: кижуча, нерки, чавычи и симы, - проведшая в пресных водах от нескольких месяцев до трех лет, имеет разные размеры и часто сроки ската этих видов в море совпадают. Поэтому в прибрежных водах обычно молодь лососей образует многовидовые скопления, которые при больших уловах оперативно разделить по видам затруднительно.

Настоящие определительные таблицы 1 и 2 составлены на основании общепринятых определителей, личных наблюдений и некоторых публикаций по отдельным видам лососей (Таранец, 1937; Берг, 1948; Линдберг, Легеза, 1965; Trautman, 1973; Phillips, 1977 и др.). Таблица по определению молоди лососей до 15 см выполнена автором, вторая таблица по определению молоди более 15 см - при участии В.П.Кислякова (Карпенко, Кисляков. 1991).

Сеголетки лососей скатываются в море при длине 3-6 см, годовики и двухгодовики - при длине 7-15 см. В первые недели после ската четко отличается только молодь горбуши. Сеголетки кеты, нерки, чавычи и кижуча, а также годовики и двухгодовики кижуча и чавычи внешне почти не отличимы. После откочевки в открытые воды моря и приобретения пелагической окраски значительное сходство имеют горбуша, кета и нерка, а также кижуч и чавыча. Сима в обоих случаях определяется легче. Определительные таблицы составлены для молоди лососей азиатских стад на основании внешних различий с учетом длительности нагула молоди в прибрежных водах (рис. 16 и 17).

Таблица 1

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДИ ДЛИНОЙ 3-15 см,

обитающей в эстуарно-прибрежной зоне

1(10) Пятна на теле имеются.....................................................2

2(7) Голова крупная, ее длина составляет около 1/4 длины тела......................................................................................3

3(6) Анальный плавник с выемкой; нижняя часть головы пигментирована..........................................................................4

4(5) Хвостовой стебель короткий и высокий, его высота более 2/3 длины............................................ O.kisutch, кижуч

5(4) Хвостовой стебель длинный и низкий, его высота менее 2/3 длины...................................................О. masou.сима

6(3) Анальный плавник без выемки; рыло черное, по центру ниж- ней челюсти черная полоса......О. tschawytscha, чавыча

7(2) Голова маленькая, ее длина составляет менее 1/4 длины тела...............................................................................8

8(9) Чешуя сравнительно крупная; жаберные тычинки тонкие, длинные (более 15 % длины жаберной дуги), часто сидящие, числом более 30; у особей крупнее 7 см пятна на теле имеются..................................О. nerka, нерка, красная

9(8) Чешуя сравнительно мелкая; жаберные тычинки толстые, ко- роткие (менее 10 % длины жаберной дуги), редко сидящие, числом менее 25; у особей крупнее 7 см пятен на теле нет ..............................................О. keta, кета

10(1) Пятен на теле нет; жаберные тычинки тонкие, длинные, часто сидящие; чешуя очень мелкая или отсутствует..... .............................................О. gorbuscha, горбуша

Таблица 2

КЛЮЧДЛЯОПРЕДЕЛЕНИЯМОЛОДИДЛИНОЙ 15-30 см,

обитающей в открытых морских водах

1(6) Пигментные пятна на теле имеются; голова крупная, ее длина составляет около 1/4 длины тела.....................2

2(5) Анальный плавник с выемкой; пигментные пятна на теле мелкие; нижняя часть головы не пигментирована..3

3(4) Хвостовой стебель короткий и высокий, более 1/3 наибольшей высоты тела; зубы мелкие; жаберные тычинки короткие, толстые, редко сидящие...........................О. kisutch, кижуч

4(3) Хвостовой стебель длинный и низкий, менее 1/3 наибольшей высоты тела; зубы крупные; жаберные тычинки булавовидные, внутренняя часть их изогнута....О. masou, сима

5(2) Анальный плавник без выемки; пигментные пятна на теле крупные; рыло черное, по центру нижней челюсти черная полоса..................................................О. tschawytscha, чавыча

6(1) Пигментных пятен на теле нет; голова маленькая, ее длина составляет около 1/5 длины тела.......................7

7(10) Диаметр глаза составляет менее 18 % (14-18) длины голо- вы; тело сравнительно прогонистое, наибольшая его высота менее 23 % длины.................................................8

8(9) Чешуя мелкая, более 170 в боковой линии; жаберные тычинки тонкие, длинные, часто сидящие...О. gorbuscha, горбуша

9(8) Чешуя крупная, менее 150 в боковой линии; жаберные тычинки толстые, короткие, редко сидящие—О, keta, кета

10(7) Диаметр глаза составляет обычно более 18 % (17-21) длины головы; тело сравнительно высокое, наибольшая его высота более 23 % длины; чешуя крупная, менее 145 в боковой линии; жаберные тычинки тонкие, длинные, часто сидящие..................................................О. nerka, нерка, красная

В полевых условиях определение по этим ключам без достаточного навыка может приводить к ошибкам. Легче разделить улов по видам, когда встречается более трех видов молоди лососей. В сомнительных случаях следует обращаться к дополнительным описаниям каждого вида.

Горбуша - Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum). A II-IY 12-16; // 177-240; жаберных лучей 10-14; жаберных тычинок 26-33; пилорических придатков 120-140; чешуя мелкая у особей длиной менее 7 см не видна. У скатившейся молоди нет темных вертикальных полос. Спина и бока глубоко-голубого или зеленоватого цвета. Глаза маленькие.

В море молодь горбуши имеет пелагическую окраску. Чешуя мелкая, легко опадающая (рыбы из тралов обычно не имеют чешуи). Желудок маленький, пол определяется хорошо. Хвостовой плавник без пятен и серебристых лучей. У рыб длиной более 30 см, реже при меньших размерах, имеются овальные пятна на спине и на хвостовом стебле. У мелких рыб они расплывчатые.

Кета - Oncorhynchus keta (Walbaum). A III 12-15; // 125-150; жаберных лучей 12-15, жаберных тычинок 19-25; пилорических придатков 135-185.

У скатившейся молоди могут быть темные пятна, но небольшие, их расположение неравномерное: яркие, зеленые на боках (бок испещрен) и тусклые, зеленоватые, переливчатые ниже боковой линии. На боках 8-11 поперечных полос. Хвостовой стебель низкий и длинный. Чешуя относительно крупная.

В море молодь кеты имеет пелагическую окраску. Чешуя крупная, легко опадающая (рыбы из тралов обычно не имеют чешуи, и на теле наблюдается "сетчатостъ"). Пол определяется плохо. Особенность кеты - большой желудок и заметное "бульбообразное" расширение в начале пищевода. У рыб длиной более 30 см в хвостовом плавнике имеются серебристые лучи.

Нерка, красная - Oncorhynchus nerka (Walbaum). A III-IY 12-16; // 130-144; жаберных лучей 13-16; жаберных тычинок 30-40; пилорических придатков 75-95. Тычинки длинные, тонкие, жесткие, открытосидящие. У скатившейся молоди на теле выше и ниже боковой линии имеется 9-12 крупных, вертикальных, овальных пятен. На боках ряд мелких темных пятен голубоватого или зеленоватого цвета; мелких пятен ниже боковой линии нет. Хвостовой стебель не пигментирован.

В море молодь иерки имеет пелагическую окраску. Чешуя крупная, легко опадающая. Пол определяется легче, чем у кеты. Желудок маленький, часто на нем имеются цисты паразитов. Хвостовой плавник сизый, без пятен и серебристых лучей.

Кижуч - Oncorhynchus kisutch (Walbaum). A IY-Y 12-14; // 120-140; жаберных лучей 13-14; жаберных тычинок 19-23; пилорических придатков 45-81.

У скатившейся молоди первые лучи анального плавника удлинены. Бока - от коричневого до коричневато-оранжевого цвета, с крупными темными пятнами, есть мелкие пятна. Плавники оранжевые. У молоди длиной 5-6 см поперечные полосы на теле заметны и ниже боковой линии; между ними появляются короткие овальные и треугольные пятна и, кроме того, на спине и на верхней части головы - многочисленные круглые темные пятна. Анальный плавник с заметной выемкой. У молоди длиной 10 см спина, верх головы и верхняя часть хвостового плавника с многочисленными пятнышками; на теле 11 темных поперечных полос, которые сохраняются при длине тела до 12 см, а при длине 13-15 см видны, если соскоблить чешую. Хвостовой стебель короткий и высокий.

В море молодь кижуча имеет пелагическую окраску, на спине и на боках имеются черные пятнышки. Рыло короткое, межглазничное расстояние большое. Хвостовой стебель высокий, короткий. Чешуя средних размеров, хорошо сохраняется на теле. Пол определяется легко.

Чавыча - Oncorhynchus tschawytscha (Walbaum). A III 15-16; // 135-156; жаберных лучей 15-19; жаберных тычинок 23-27; пилорических придатков 140-185.

У скатившейся молоди большие вертикальные полосы, почти пересекающие боковую линию. Первые лучи анального плавника не удлинены, на нем имеются темные вкрапления, но нет темно-красных пятнышек. Плавники обычно бесцветные. Молодь чавычи длиной 5- 10 см по внешнему виду сходна с кижучем того же размера, у нее на боках 6-9 поперечных овальных пятен, но в отличие от кижуча у чавычи первый луч анального плавника не длиннее следующих. Рыло черное, на нижней челюсти есть продольная темная полоса, вплоть до основания межжаберного промежутка ("галстук").

В море молодь чавычи имеет пелагическую окраску. На спине и боках наблюдаются более крупные, чем у кижуча, темные пятна. Чешуя средних размеров, легко опадает. Тело обильно покрыто слизью. Пол определяется хорошо.

Сима - Oncorhynchus masou (Brevoort). A III 11-14(15); // 128-144; жаберных лучей 11- 16; жаберных тычинок 16-22; пилорических придатков 35-76. Чешуя крупная, тело высокое. Отличается от кижуча более коротким и вырезанным анальным плавником, окраской. У скатившейся молоди на боках 6-11 темных поперечных пятен, на спинном и хвостовом плавнике пятен нет, вокруг глаза 1-4 мелких пятна. У молоди длиной 10-20 см 7-11 больших черных поперечных полос; округлые пятна имеются и ниже поперечных полос. При основании спинного плавника 3 темных пятнышка; плавники бесцветные, иногда имеется черное пятно у основания жирового плавника. Тело высокое, анальный плавник с выемкой, уменьшающейся с возрастом. Зубы крупные.

В море сима имеет пелагическую окраску. Голова относительно большая, рыло удлиненное, зубы большие, хвостовой стебель низкий. Пол определяется хорошо.

Кроме видов рода Oncorhynchus в море встречается камчатская семга - Salrno penshimnsis Pallas, отличающаяся от тихоокеанских лососей очень короткой головой, удлиненным телом и длинным хвостовым стеблем, имеет следующие признаки: A III-IY 8-10; // 110-144; жаберных тычинок 16-22; жаберных лучей 9-13; пилорических придатков 30-61; пятнистость на боках слабая (Савваитова и др., 1973).

Заключение

Представленные выше орудия лова не исчерпывают весь спектр способов лова молоди тихоокеанских лососей в морских водах, а описываются лишь основные из них. В разных регионах ареала лососей, в зависимости от геоморфологических, океанологических характеристик и особенностей экологии лососей могут быть другими как орудия лова, так и техника их применения. Это подтверждают результаты исследований морского периода жизни лососей у берегов Северной Америки, где основным орудием лова молоди лососей в первый месяц-полтора обитания в морских водах являются бим-тралы. Кроме того, в этом регионе широко используются обкидные невода разных модификаций в зависимости от времени и района проведения работ.

Описанная техника применения каждого из орудий лова отражает лишь общие принципы. В каждом конкретном районе, месте проведения работ или даже при каждой промысловой операции могут быть отклонения от общего, что определяется задачами лова. Если целью является поймать молодь лососей именно в этом районе или месте, то необходимо учитывать особенности поведения объекта и вероятность его обнаружения в той или иной части исследуемой акватории. В случае выполнения контрольных ловов по стандартной сетке станций, промысловая операция проводится лишь для обнаружения объекта в данной точке. При правильном использовании рекомендуемых для этих целей орудий лова обе задачи могут выполняться успешно.

При организации работ в новом районе предлагаемое Методическое пособие может служить руководством для их выполнения.

Список использованных источников

- Адамов А.А. Предварительные данные по селективности и уловистости трала 54,4 /192 м на учетном лове молоди лососей. Отчет. Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО. 1996.20с.

- Андреев Н.Н. Теория лова тихоокеанских лососевых кошельковыми неводами. Труды КТРХ. выпуск XVII. Калининград.: Калининградское книжное издательство. 1964. 38 с

- Андреев Н.Н. Проектирование кошельковых неводов. М.: Пищевая промышленность. 1970.278 с.

- Багин Б.Н. Инструкция по настройке траловой системы при работе в режиме поверхностного траления. Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО. 1995. 11 с.

- Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. ч.1. М. - Л.: Изд-во АН СССР. 1948.498с.

- Бирман И.Б. О распространении и миграции камчатских лососей в северо-западной части Тихого океана //В кн.: Материалы по биол. морск. периода жизни дальневосточ. лососей. М. 1958. С. 31-58.

- Важинский Н.Г. Разноглубинный канатный трал 54,4 / 192 м. Техническое описание и техническая инструкция. Петропавловск-Камчатский: КЭБ промрыболовства, 1985. 22 с.

- Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. 4-е изд., перераб и доп. М.: Легкая и пищевая пром-ть, 1983. 488 с.

- Кадильников Ю.В. Характеристики распределения промысловых объектов и необходимость автоматизации их измерения. Доклад на Всероссийском совещании по развитию рыболовства. Санкт-Петербург. 1997. 6 с.

- Каев А.М. Экология и формирование численности кеты Oncorhynchus keta (Walbaum) (Salmonidae) в ранний морской период жизни // Вопр. ихтиологии. 1983. Т.23. Вып.5. С.724-734.

- Карпенко В.И., Кисляков В.П. Определение молоди дальневосточных лососей рода Oncorhynchus в морской период жизни // Вопр. ихтиологии. 1991. Т.31. Вып.З. С.503-507.

- Карпенко В.И., Рослый Ю.С. Разноглубинный трал для лова молоди лососей // Рыбное хоз-во. 1989. N6. С.84-85.

- Коваленко М.Н., Кирпунов В.А. Рекомендации по организации кошелькового лова лососей в прибрежной зоне. Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО. 1996. 28 с.

- Коваленко М.Н., Коваленко В.Я. Рекомендации по ведению кошелькового промысла в Южно-Курильском районе. Петропавловск-Камчатский; КЭБ промрыболовства ПО "Камчатрыбпром". 1979. 44 с.

- Кондрашенков Е.Л. Использование принципиально нового орудия лова на учетном лове молоди лососей. // Сборник тезисов докладов научно-технической конференции преподавателей и сотрудников ПКВМУ. . Петропавловск-Камчатский: Изд-во. Петропавловск-Камчатского высшего морского училища, 1996а. С. 103.

- Кондрашенков Е.Л. Предварительные данные по уловистости обкидного невода и близнецового трала на учетном лове молоди лососей. Отчет. Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО, 19966. 22 с.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа. 1980.292с.

- Линдберг Г.У., Легеза М.И. Рыбы Японского моря и сопредельных частей Охотского и Желтого морей. ч.2. М.- Л.: Наука. 1965. 391с.

- Николаева Е.Т. Размерно-весовая характеристика и питание молоди кеты в устьях камчатских рек // Изв. Тихоок. НИИ рыбн. х-ва и океаногр. 1972. Т.82. С.153-164.

- Плохинский Н.А. Биометрия. Новосибирск:Изд-во СО АН СССР. 1961. 364с.

- Радаков Д.В. Стайность рыб как экологическое явление. М.: Наука. 1972.174с.

- Саввантова К.А., Максимов В.А., Мина М.В. и др. Камчатские благородные лососи / / Воронеж: изд-во Воронеж. Ун-та. 1973.120 с.

- Таранец А-Я. Краткий определитель рыб Советского Дальнего Востока и прилежащих вод // Изв. Тихоок. НИИ рыбн. х-ва и океаногр. 1937. Т.2.200с.

- Токранов А.М. Состав сообщества рыб эстуария р. Большая (западная Камчатка) // Вопр. ихтиологии. 1994. Т.34. N1. С.5-12.

- Трещев А.И. Интенсивность рыболовства. М: Легкая и пищевая промышленность. 1983.236с.

- Шершнев А.П. Биологическая характеристика молоди кеты в прибрежных водах юго- восточной часта Татарского пролива // Изв. Тихоок. НИИ рыбн. х-ва в океаногр. 1970. Т.74. С.101-110.

- Шершнев А.П. Рост молоди кеты и горбуши в ранний морской период жизни // Изв. Тихоок. НИИ рыбн. х-ва и океаногр. 1973.Т.91. С.37-47.

- Шубин А.О., Федотова Н.А., Сенченко И.А. Распределение, кормовая база и питание молоди горбуши в прибрежье юго-востока Сахалина // В кн.: Рыбохоз. Исслед. в Сахалино- Курильском районе и сопредельных акваториях. Сб. СахНИРО. 1996. T.I. C.21-33.

- Шунтов В.П. Распределение молоди тихоокеанских лососей рода Oncorhynchus в Беринговом море и сопредельных водах Тихого океана // Вопр. ихтиологии. 1989. Т.29. Вып.б.С.883-891.

- Шунтов В.П. Новые данные и морском периоде жизни азиатской горбуши // Изв. Тихоок. НИИрыбн. х-ваиокеаногр. 1994. T.I 16. С. 3-41.

- Шунтов В.П., Радченко В.И., Лапко В.В., Полтев Ю.Н. Распределение лососей в западной части Берингова моря и сопредельных водах Тихого океана в период анадромных миграций // Вопр. ихтиологии. 1993. Т.ЗЗ. N3. С.337-347.

- Юдович Ю.Б. Промысловая разведка рыбы. М.: Пищевая промышленность. 1974. 240с.

- Яковлев В.М. Промысловое устройство для тралового лова с судов типа СТРА проекта 503. Техническое описание. Петропавловск-Камчатский: КЭБ промрыболовства, 1989. 7 с.

- Karpenko V.I. Pacific salmon investigations in marine period of life // In.: Proceeding of the Int. Woricshop on Future Salmon Res. in the North Pacific. 1992. P.67-70.

- Nagasawa K., Torisawa М. Fishes and marine invertebrates of Hokkaido: biology and fisheries. Kita-nihon Kaiyo Center Co. Ltd. 1991.416р.

- Orsi J.A. Early marine life history of sockeye salmon in Alike Bay // In.: 1991 Sockeye Culture Workshop. Alaska Fish & Game. 1993.2p.

- Phillips A.C. Key field characters of use in identifying young marine Pacific salmon // Fish. Mar. Serv., Tech. Rep. 1977. N746.13р.

- Trautman M.B. A quide to the collection and identification of presmolt Pacific salmon in Alaska with an illustrated key // NOAA Techn. memorandum NMFS ABFL-2.1973.20p.

Словарь промысловых и биологических терминов:

Бензель - узел для соединения канатов, расположенных параллельно друг другу, при помощи тонкого линя, веревки или толстой нитки.

Ваер - стальной трос, с помощью которого трал буксируется за судном.

Гаитян - канат, продетый через петли, вывязанные по конечной кромке мешка, служащий для завязывания кутка.

Гаша - то же, что и огон. Не рекомендуемый, но общеупотребительный в рыболовстве термин.

Гидродинамическое подъемное устройство - изделие, обеспечивающее вертикальное раскрытие трала за счет гидродинамических сил, возникающих при движении трала.

Голый конец - участок каната, выступающий за сетное (канатное) полотно.

Гуж - кромка сквера или мотни, расположенная между крыльями, средняя часть подборы трала.

Кабель - канат с огонами на концах, соединяющий подборы трала с траловой доской.

Карабин, "отрывной" карабин - металлическое разъемное устройство, в кошельковых неводах крепится к нижней подборе и служит для проводки стяжного троса. Последние бежные литера оснащаются так называемыми "отрывными" карабинами, которые крепятся к уздечкам слабыми привязками из тонкой нитки и, в процессе выборки, должны легко отрываться, чтобы не мешать выборке крыла невода.

Кляч - боковая кромка крыла невода. В неводах различают бежной и пятной клячи.

Клячовка - изделие для соединения уреза с голыми концами крыла невода.

Койланне - укладка каната или веревки круговыми шлагами.

Конец коренной - условное название закрепленного или же не используемого в работе конца троса.

Конец ходовой - условное название того конца троса, к которому приложена тяга, а также конца троса, непосредственно используемого (перемещаемого) при завязывании узлов.

Коэффициент запаса плавучести - отношение суммарной плавучести орудия лова к весу орудия в воде.

Крыло бежное - часть невода, выметываемая в конце замета.

Крыло пятое - часть невода, с которой начинают замет невода.

Кукла (провяз) - прямоугольный кусок сетного полотна.

Кутец - конечная часть кутка трала, отделенная дележным стропом и поднимаемая с уловом на судно (при бортовой схеме траления). Также - конечная часть мотни невода, в которой концентрируется улов.

Куток (траловый мешок) - конечная сетная часть трала, в которой концентрируется улов.

Литер - условное название части кошелькового невода, включающей в себя все элементы оснастки невода.

Мальгогер - система вертикальных и горизонтальных цилиндрических роликов, служащая для проводки канатов.

Мессенжер - стальной трос с гаком на конце, применяемый для подтягивания ваеров к борту судна при взятии их на стопор. Ролики, установленные на фальшборте судна, через которые проводится мессенжер, получили название мессенжерных.

Мотня невода - сетной мешок в стенке невода, в котором собирается улов.

Мотня трала - сетная часть трала, расположенная между крыльями и мешком или мешком и сквером.

Огон - петля на конце или в средней части каната.

Оклетневанный канат - стальной канат, обмотанный ниткой, тонкой веревкой или делью б/у по всей длине.

Окружность каната - техническая характеристика, служащая для оценки толщины канатов из растительных и искусственных волокон. Представляет собой длину окружности поперечного сечения каната и является более точной характеристикой, чем диаметр.

Опушка - сетное полотно из более прочного материала, чем основное, служащее для укрепления посадочных кромок.

Подбора - канат, к которому крепятся посадочные кромки сетных деталей орудий лова.

Пожилина - отрезок каната или веревки, прикрепляемый к сетному полотну для увеличения местной прочности.

Посадка - прикрепление сетного полотна к канату ниткой или сеточником с периодическим завязыванием посадочных узлов.

Привод невода - часть невода, которая непосредственно соединяется с мотней и служит для сбора рыбы и направления ее в мотню невода. Изготавливается из более толстой нитки и с меньшим шагом ячеи, чем прочие части крыла невода.

Приух - концевая часть подборы кошелькового невода.

Размер ячеи - расстояние между центрами двух крайних узлов ячеи, вытянутой вдоль сетного полотна машинной вязки, численно равное двум фабричным шагам ячеи. Различают внутренний размер ячеи как расстояние между внутренними сторонами двух крайних узлов, который измеряется плоским шаблоном или конусообразной пластиной под соответствующей нагрузкой.

Рубашка - сетная часть из мелкоячейной дели, вставляемая в мешок.

Сквер - часть верхней пласта донного трала, расположенная между мотней и крыльями.

Слив, сливная часть - часть кошелькового невода, где концентрируется улов при подсушке невода.

Стяжной трос - стальной трос, пропущенный сквозь кольца или карабины, прикрепленные уздечками к подборам кошелькового невода.

Строп удавной - канат, пропущенный через кольца в начале куща и служащий для его затягивания при подходе к борту судна.

Сушилка - канат, которым затягивается удавной строп на кутке и подсушивается улов.

Текс - внесистемная единица линейной плотности волокон или нитей, равная отношению их массы к длине. Текс - масса 1000 м пряжи в граммах.

Тоня - участок водоема, где производится лов рыбы закидным неводом. Притонением называют процесс замета и выборки невода. Пригонок - место выборки невода и выпивки улова.

Топенант - канат, к которому крепится боковой шов трала.

Траловая доска - изделие, обеспечивающее горизонтальное раскрытие трала.

Лапками называют отрезки стального троса с огонами на концах, которые крепятся к внешней стороне траловой доски и при постановке трала соединяются с кабелями. Стрингер - ребро жесткости, в котором имеется ряд отверстий для крепления дуг траловой доски; закрепляя концы дуг в различных отверстиях, изменяют угол атаки, крен и дифферент траловой доски, т.е. настраивают доску применительно к конкретным условиям промысла.

Урез - канат, закрепленный за голые концы крыла невода или клячевку, с помощью которого осуществляется тяга невода.

Фальшгуж - отрезок каната, закрепляемый параллельно гужу и служащий для крепления оснастки подбор трала.

Шаг ячеи - расстояние между центрами двух соседних узлов ячеи сетного полотна.

Шворка - способ соединения кромок сетных полотен. Также - общеупотребительное сокращенное название шворочного шва.

Шворочный шов - шов, образованный в результате соединения сетных полотен ниткой с захватом в шов одной или нескольких крайних ячей соединяемых кромок с периодическим завязыванием узлов по длине шва.

Шлаг - петля троса, образующаяся при обносе его вокруг какого-либо предмета или укладке в бухту.

Анальный плавник - плавник расположенный за анусом рыбы.

Жаберные дуга - дуга на которой расположены жаберные лепестки и жаберные тычинки.

- лучи - нижняя часть жаберной крышки, расположенные внизу и прилегающие к межжаберному промежутку, имеющие вид небольших лучей.

- тычинки - твердые игловидные наросты на внутренней части жаберной дуги.

Пилорические придатки - слепые выросты пищеварительного тракта в нижней части желудка рыб.